## Slide 1: 第16章 集成运算放大器
16.1 集成运算放大器简介
16.2 运算放大器在信号运算方面的应用
*16.5 使用运算放大器应注意的几个问题
16.3 运算放大器在信号处理方面的应用
跳转
Notes: <number>

## Slide 2
第16章 集成运算放大器
1. 集成运算放大器的基本组成及主要参数；
2. 理想运算放大器基本分析方法；
3. 比例、加减、微分和积分运算电路的工作原理；
4. 电压比较器的工作原理和应用。
本章重点
Notes: <number>

## Slide 3: 16.1 集成运算放大器简介
集成运算放大器是一种高开环放大倍数的多级直接耦合放大电路。（集成到芯片上）
集成电路 是把整个电路的各个元件以及相互之
间的联接同时制造在一块半导体芯片上, 组成一个不
可分的整体。
集成电路特点：体积小、重量轻、功耗低、可
靠性高、价格低。
集成电路分类
按集成度
按导电类型
按功能
小、中、大和超大规模
双、单极性和两种兼容
数字和模拟
Notes: <number>

## Slide 4
运算放大器组成框图
输入级：输入电阻高，采用带恒流源的差分放大器 ，
能减小零点漂移，抑制干扰信号。
中间级：要求电压放大倍数高。采用共发射极放大电路。
偏置电路: 由各种恒流源电路组成。
输出级：与负载相接，要求输出电阻低，带负载能力强，
由功率放大电路构成（如射极输出器）。
16.1.1 集成运算放大器基本组成

## Slide 5
各类型号集成运算放大器
16.1.2 集成运算放大器芯片
Notes: <number>

## Slide 6
集成运算放大器的管脚和符号
反相
输入端
同相
输入端
信号传
输方向
输出端
实际运算放大器
开环电压放大倍数
(a)
(b)
(a) 符号;
(b)引脚
Notes: <number>

## Slide 7: 16.1.3 主要参数
1. 最大输出电压 UOM
能使输出和输入保持不失真关系的最大输出电压。
2. 开环差模电压增益 Auo
运算放大器没有接反馈电路时的差模电压放大倍数。 Auo愈高，所构成的运算电路越稳定，运算精度也越高。
3. 共模输入电压范围 UICM
运算放大器所能承受的共模输入电压最大值。超出此值,运算放大器的共模抑制性能下降,甚至造成器件损坏。
Notes: <number>

## Slide 8
（1） 开环电压放大倍数
（2）开环输入电阻
（3）开环输出电阻
（4）共模抑制比
实际运算放大器的技术指标接近理想化条件。
用理想运算放大器分析电路可使问题大大简化。
16.1.4 理想运算放大器及其分析依据
在分析运算放大器的电路时，一般将它看成是理
想的运算放大器。理想化的主要条件：
1. 理想运算放大器
Notes: <number>

## Slide 9
u+– u–
uo
线性区：
uo = Auo(u+– u–)
非线性区：
u+> u– 时，uo = +Uo(sat)
u+< u– 时，uo = – Uo(sat)
2. 电压传输特性 uo= f (ui)
+Uo(sat)
–Uo(sat)
线性区
理想特性
实际特性
饱和区
O
理想运算放大器图形符号
Uo(sat)与运算放大器的电源电压有关, 接近电源电压。
16.1.4 理想运算放大器及其分析依据
Notes: <number>

## Slide 10: 3. 理想运算放大器工作在线性区的特点
在线性区：uo = Auo(u+– u– )
即 u+= u– , 称为“虚短”
即 i+= i–  0 ,称“虚断”
电压传输特性
u+– u–
uo
线性区
–Uo(sat)
+Uo(sat)
O
Auo越大,运算放大器
的线性范围越小，必
须加负反馈才能使其
工作于线性区。
由于
所以ui= u+– u–  0
由于
所以iid= ui / rid  0
Notes: <number>

## Slide 11
4. 理想运算放大器工作在饱和区的特点
输出只有两种可能, +Uo(sat) 或–Uo(sat)
在非线性区时，
当 u+> u– 时， uo = + Uo(sat)
当 u+< u– 时， uo = – Uo(sat)
u+– u–
uo
–Uo(sat)
+Uo(sat)
O
饱和区
Notes: <number>

## Slide 12: 16.2 运算放大器在信号运算方面应用
集成运算放大器与外部电阻、电容、半导体器件等构成闭环电路后，能对各种模拟信号进行比例、加法、减法、微分、积分、对数、反对数、乘法和除法等运算。
Notes: <number>

## Slide 13: 16.2.1 比例运算
1.反相比例运算
(1) 电路组成
(2) 电压放大倍数
因虚短, 所以u–=u+= 0，
因虚断，i+= i– = 0 ，
if
i1
i–
i+
所以 i1  if
因要求静态时u+、 u– 对地电阻相同，
所以平衡电阻 R2 = R1 // RF
Notes: <number>

## Slide 14
(1) Auf为负值，即 uo与 ui 极性相反。因为 ui 加在反相输入端。
(2) Auf 只与外部电阻 R1、RF 有关, 与运算放大器本身参数无关。
(3) | Auf | 可大于 1，也可等于 1 或小于 1 。
注意
Notes: <number>

## Slide 15
例1: 电路如下图所示，已知 R1= 10 k ，RF = 50 k 。
求: 1. Auf 、R2 ；
2. 若 R1不变, 要求Auf为 – 10, 则RF 、 R2 应为多少？
解：1. Auf = – RF  R1
= –50  10 = –5
R2 = R1  RF
=10 50  (10+50)
= 8.3 k
2. 因 Auf = – RF / R1 = – RF  10 = –10
故得 RF = –Auf  R1 = –(–10) 10 =100 k
R2 = 10  100  (10 +100) = 9. 1 k
uO
Notes: <number>

## Slide 16
2. 同相比例运算
因虚断，所以u+ = ui
(1) 电路组成
(2) 电压放大倍数（法一）
因虚短，所以 u– = ui ，
因要求静态时u+、u对地电阻相同，
所以平衡电阻R2=R1//RF
Notes: <number>

## Slide 17
2. 同相比例运算
因虚短，所以 u– = ui ,
因要求静态时u+、u对地电阻相同，
所以平衡电阻R2 = R1//RF
因虚断，i+= i– = 0，
所以 i1  if
(3) 电压放大倍数（法二）
i1
if
Notes: <number>

## Slide 18
(1) Auf 为正值，即 uo与 ui 极性相同。因为 ui 加
在同相输入端。
(2) Auf只与外部电阻 R1、RF 有关，与运算放大器本身参数无关。
(3) Auf ≥ 1 ，不能小于 1 。
注意
Notes: <number>

## Slide 19
当 R1=  且 RF = 0 时，
uo = ui ， Auf = 1，
称电压跟随器。
uo
RF
ui
R2
R1
+
+
–
–
+
+

–

由图可求得：uo = 7.5 V，
且输出电压u0只与电源电压和分压有关，其精度和稳定度较高，可作为基准电压。
例：
由运算放大器构成的电
压跟随器输入电阻高、输
出电阻低，其跟随性能比
射极输出器更好。
Notes: <number>

## Slide 20: 16.2.2 加法运算电路
1. 反相加法运算电路
因虚短, u–= u+= 0
平衡电阻：
R2= Ri1 // Ri2 // RF
因虚断，i– = 0
所以 ii1+ ii2 = if
ii2
ii1
if
Notes: <number>

## Slide 21
2. 同相加法运算电路
根据叠加原理
ui1单独作用(ui2＝0)时，
同理，ui2单独作用时
跳转
Notes: <number>

## Slide 22
利用叠加原理：
减法运算电路可看作是反相比例运算电路与同相比例运算电路的叠加。
平衡电阻：
R1 = R2 ，R3 = RF
uo
16.2.3 减法运算电路
Notes: <number>

## Slide 23
如果取 R1 = R2 ，R3 = RF
如 R1 = R2 = R3 = RF
uo

## Slide 24: 16.2.4 积分运算电路
由虚短及虚断性质可得
i1 = if
if =?
if
i1
uC
+
–
当电容 CF 的初始电压为 uC ( t0 ) 时，则有
Notes: <number>

## Slide 25
若输入信号电压为恒定直流量，即 ui= Ui 时，则
ui
t
O
积分饱和
线性积分时间
–Uo(sat)
uo
t
O
+ Uo(sat)
ui = Ui > 0
ui = –Ui < 0
输出电压随时
间线性变化
Ui
–Ui
线性积分时间
线性积分时间
Notes: <number>

## Slide 26: 16.2.5 微分运算电路
if
i1
由虚短及虚断性质可得
i1 = if
ui
t
O
uo
t
O
Ui
–Ui
Notes: <number>

## Slide 27: 16.3 运算放大器在信号处理方面的应用
电压比较器的功能：
电压比较器用来比较输入信号与参考电压的大小。当两者幅度相等时输出电压产生跃变，由高电平变成低电平，或者由低电平变成高电平。由此来判断输入信号的 大小和极性。
用途：
数模转换、数字仪表、自动控制和自动检测等技术领域，以及波形产生及变换等场合 。
运放工作在开环状态或引入正反馈。
Notes: <number>

## Slide 28
理想运放工作在饱和区的特点：
1. 输出只有两种可能 +Uo (sat) 或–Uo (sat)
当 u+> u－ 时， uo = + Uo (sat)
u+< u－ 时， uo = – Uo (sat)
不存在 “虚短”现象
2. i+= i－  0 仍存在“虚断”现象
电压传输特性
uo
u+– u–
–Uo(sat)
+Uo(sat)
O
饱和区

## Slide 29
电压传输特性
–Uo(sat)
+Uo(sat)
1. 基本电压比较器
ui
uo
O
UR
运算放大器处于开环状态
当 u+>u– 时，uo= +Uo (sat)
u+<u– 时，uo= –Uo (sat)
即 ui<UR 时，uo = +Uo (sat)
ui >UR 时，uo = – Uo (sat)
可见，在 ui =UR 处输出电压 uo 发生跃变。
参考电压
Notes: <number>

## Slide 30
O
uo
t
+Uo (sat)
–Uo (sat)
t1
t2
电压传输特性
–Uo(sat)
+Uo(sat)
ui
uo
O
UR
ui
t
O
UR
Notes: <number>

## Slide 31
ui >UR，uo=+ Uo (sat)
ui <UR，uo= –Uo (sat)
–Uo(sat)
+Uo(sat)
ui
uo
O
UR
输入信号接在反相端
输入信号接在同相端
电压传输特性
–Uo(sat)
+Uo(sat)
ui
uo
O
UR
思考
Notes: <number>

## Slide 32
O
t
+Uo(sat)
–Uo(sat)
uo
输入信号接在反相端
输入信号接在同相端
ui
t
O
UR
O
uo
t
+Uo (sat)
–Uo (sat)
t1
t2
Notes: <number>

## Slide 33
过零电压比较器
电压传输特性
–Uo(sat)
+Uo(sat)
ui
uo
O
UR= 0
–Uo(sat)
t
uo
O
+Uo(sat)
过零比较器用途非常广泛，在交流调压、电气控制系统中经常使用。
t
ui
O
Notes: <number>

## Slide 34
例：图中所示为运放组成的过温保护电路，R 是热敏电阻，温度升高阻值变小。KA 是继电器，温度升高，超过规定值，KA 动作，自动切断电源。分析其工作原理。
温度 超过 规定值，
ui > UR， uo= +UOM，
T 导通。 KA 动作，
切断电源。
温度未超过规定值，
Ui < UR， uo= –UOM，
T 截止。 KA 不动作。
R1
R2
UR
R
R4
KA
+UCC
T
R3
+
–
+
ui
uo

## Slide 35
THE END OF CHAPTER 16