## Slide 1: 第3章 电路的暂态分析
3.2 储能元件和换路定则
3.3 RC电路的响应
3.4 一阶线性电路暂态分析的三要素法
3.6 RL电路的响应
3.1 电阻元件、电感元件、电容元件
Transient Analysis of Circuit
Time Domain Analysis of Circuit

## Slide 2
1. 电感元件与电容元件的伏安特性
2. 换路定则及动态电路初始值的确定
3. 一阶电路的零输入响应、零状态响应、
全响应的概念及求解
4. 一阶电路的三要素法
重点：

## Slide 3
稳定状态：
在指定条件下电路中电压、电流已达到稳定值。
暂态过程：
电路从一种稳态变化到另一种稳态的过渡过程。
第3章 电路的暂态分析
1. 利用电路暂态过程产生特定波形的电信号
如锯齿波、三角波、尖脉冲等，应用于电子电路。
研究暂态过程的实际意义
2. 控制、预防可能产生的危害
暂态过程开始的瞬间可能产生过电压、过电流使
电气设备或元件损坏。
3. 研究电系统的动态变化规律，实现对动态系统的控制，使其稳定运行。
Notes: <number>

## Slide 4: 3.1 电阻元件、电感元件与电容元件
3.1.1 电阻元件
是纯消耗元件，线性电阻的伏安特性：
根据欧姆定律:
金属导体的电阻与导体的尺寸及其导电性能有关，表达式为：
电阻元件
(Resistance)
Notes: <number>

## Slide 5
描述线圈通有电流时产生磁场、储存磁场能量的性质。
1. 物理意义
电感:
( H)
线性电感: L为常数;
非线性电感: L不为常数
3.1.2 电感元件
电流通过N匝线圈产生
(磁链)
电流通过一匝线圈产生
(磁通)
2. 自感电动势：
电感元件
(Inductance)

## Slide 6
3. 电感元件储能
根据基尔霍夫定律可得：
将上式两边同乘上 i ，并积分，则得：
即电感将电能转换为磁场能储存在线圈中，当电流增大时, 磁场能增大, 电感元件从电源取用电能；当电流减小时，磁场能减小，电感元件向电源放还能量。
磁场能

## Slide 7
贴片型空心线圈
可调式电感
环形线圈
立式功率型电感

## Slide 8
电力电抗器

## Slide 9: 3.1.3 电容元件
描述电容两端加电压后，其两个极板上分别聚集起等量异号的电荷，在介质中建立起电场, 并储存电场能量的性质。
电容：
当电压u变化时，在电路中产生电流:
电容元件储能
将上式两边同乘上 u，并积分，则得：
(Capacitance)

## Slide 10
实际电容器

## Slide 11
电力电容器

## Slide 12
即电容将电能转换为电场能储存在电容中，当电压增大时, 电场能增大, 电容元件从电源取用电能；当电压减小时，电场能减小，电容元件向电源放还能量。
电场能
电容元件储能
本节所讲的均为线性元件，即R、L、C都是常数。

## Slide 13: 3.2 储能元件和换路定则
1. 电路中产生暂态过程的原因
电流 i 随电压 u 比例变化。
合S后：
所以电阻电路不存在暂态过程 (R耗能元件)。
图(a)：
合S前：
Energy storage element
电阻电路

## Slide 14
i = 0 , uC= Us
i = 0 , uC = 0
k接通电源后很长时间，电容充电完毕，电路达到新的稳定状态：
k未动作前，电路处于稳定状态：
电容电路
k
+
–
uC
Us
R
C
i
(t = 0)
+
-
(t →)
+
–
uC
Us
R
C
i
+
-
前一个稳定状态
过渡状态
新的稳定状态
t1
US
uc
t
0
?
i
有一过渡期

## Slide 15
uL= 0, i=Us /R
i = 0 , uL = 0
k接通电源后很长时间，电路达到新的稳定状态，电感视为短路：
k未动作前，电路处于稳定状态：
电感电路
k
+
–
uL
Us
R
i
(t = 0)
+
-
L
(t →)
+
–
uL
Us
R
i
+
-
前一个稳定状态
过渡状态
新的稳定状态
t1
US/R
i
t
0
?
uL
有一过渡期

## Slide 16
产生暂态过程的必要条件：
∵ L储能：
换路: 电路状态的改变。如：
电路接通、切断、 短路、电压改变或参数改变
不能突变
C
u

∵ C 储能：
产生暂态过程的原因：
由于物体所具有的能量不能跃变而造成
在换路瞬间储能元件的能量也不能跃变
(1) 电路中含有储能元件 (内因)
(2) 电路发生换路 (外因)
iL不能突变

## Slide 17
电容电路：
注：换路定则仅用于换路瞬间来确定暂态过程中
uC、 iL初始值。
设：t=0 — 表示换路瞬间 (定为计时起点)
t=0-— 表示换路前的终了瞬间
t=0+—表示换路后的初始瞬间（初始值）
2. 换路定则
电感电路：

## Slide 18
3. 初始值的确定
求解要点：
(2)其它电量初始值的求法。
初始值：电路中各 u、i 在 t =0+ 时的数值。
(1) uC( 0+)、iL ( 0+) 的求法。
1) 先由t =0-的电路求出 uC ( 0– ) 、iL ( 0– )；
2) 根据换路定则求出 uC( 0+)、iL ( 0+) 。
1) 由t =0+的电路求其它电量的初始值；
2) 在 t =0+时的电压方程中 uC = uC( 0+)、
t =0+时的电流方程中 iL = iL ( 0+)。

## Slide 19: 暂态过程初始值的确定
例1．
解：
(1)由换路前电路求
由已知条件知
根据换路定则得：
已知：换路前电路处稳态，C、L 均未储能。 试求：电路中各电压和电流的初始值。

## Slide 20: 暂态过程初始值的确定
例1:
, 换路瞬间，电容元件可视为短路。
, 换路瞬间，电感元件可视为开路。
iC 、uL 产生突变
(2) 由t=0+电路，求其余各电流、电压的初始值

## Slide 21: 例2：
换路前电路处于稳态。
试求图示电路中各个电压和电流的初始值。
解：
(1) 由t = 0-电路求 uC(0–)、iL (0–)
换路前电路已处于稳态：电容元件视为开路；
电感元件视为短路。
由t = 0-电路可求得：

## Slide 22: 例2：
换路前电路处于稳态。
试求图示电路中各个电压和电流的初始值。
解：
由换路定则：

## Slide 23: 例2：
换路前电路处稳态。
试求图示电路中各个电压和电流的初始值。
解：(2) 由t = 0+电路求 iC(0+)、uL (0+)
由图可列出
带入数据
iL (0+)
uc (0+)

## Slide 24: 例2：
换路前电路处稳态。
试求图示电路中各个电压和电流的初始值。
解：解之得
并可求出

## Slide 25
计算结果：
电量
换路瞬间，
不能跃变，但
可以跃变。

## Slide 26
结论
1. 换路瞬间，uC、 iL不能跃变, 但其它电量均可以跃
变。
3. 换路前, 若uC(0-)0, 换路瞬间 (t=0+等效电路中),
电容元件可用一理想电压源替代, 其电压为uc(0+);
换路前, 若iL(0-)0 , 在t=0+等效电路中, 电感元件
可用一理想电流源替代，其电流为iL(0+)。
2. 换路前, 若储能元件没有储能, 换路瞬间(t=0+的等
效电路中)，可视电容元件短路，电感元件开路。
注意
Notes: <number>

## Slide 27
一阶电路暂态过程的求解方法
1. 经典法: 根据激励(电源电压或电流)，通过求解
电路的微分方程得出电路的响应(电压和电流)。
2. 三要素法
初始值
稳态值
时间常数
求
（三要素）
仅含一个储能元件或可等效为一个储能元件的线性电路, 且由一阶微分方程描述，称为一阶线性电路。
一阶电路
求解方法
3.3 RC电路的响应

## Slide 28: 3.3 RC电路的响应
经典法
零输入响应: 无电源激励, 输入信号为零, 仅由电容元件的初始状态所产生的电路的响应。
实质：RC电路的放电过程
3.3.1 RC电路的零输入响应

## Slide 29: 3.3.1 RC电路的零输入响应
代入上式得
换路前电路已处稳态
电容C 经电阻R 放电
t = 0时，开关
一阶线性常系数
齐次微分方程
(1) 列 KVL方程
1.电容电压 uC 的变化规律(t  0)
图示电路

## Slide 30: (2) 解方程：
特征方程
由初始值确定积分常数 A
齐次微分方程的通解：
电容电压 uC 从初始值按指数规律衰减，衰减的快慢由RC 决定。
(3) 电容电压 uC 的变化规律

## Slide 31
电阻电压：
放电电流
电容电压
2. 电流及电阻电压的变化规律
t
O
3. 、 、 变化曲线

## Slide 32: 4. 时间常数
(2) 物理意义
令:
单位: S
(1) 量纲
当 时
时间常数  决定电路暂态过程变化的快慢
时间常数
等于电压
衰减到初始值U0 的
所需的时间。

## Slide 33
0.368U
越大，曲线变化越慢， 达到稳态所需要的时间越长。
时间常数 的物理意义
U
t
O
uc

## Slide 34
当 t =5 时，过渡过程基本结束，uC达到稳态值。
(3) 暂态时间
理论上认为 、 电路达稳态
工程上认为 ~ 、 电容放电基本结束。
t
0.368U
0.135U
0.050U
0.018U
0.007U
0.002U
随时间而衰减

## Slide 35
3.3.2 RC电路的零状态响应
零状态响应: 储能元件的初
始能量为零， 仅由电源激励所产生的电路的响应。
实质：RC电路的充电过程
分析：在t = 0时，合上开关S，
此时, 电路实为输入一
个阶跃电压u，如图。
与恒定电压不同，其
电压u表达式
U
t
u
阶跃电压
O

## Slide 36
一阶线性常系数
非齐次微分方程
方程的通解 =方程的特解 + 对应齐次方程的通解
1. uC的变化规律
(1) 列 KVL方程
3.3.2 RC电路的零状态响应
(2) 解方程
求特解 ：
方程的通解:

## Slide 37
通解----
通解即：
的解
微分方程的通解为
特解 ----
确定积分常数A
根据换路定则在 t=0+时，

## Slide 38
t
O
(3) 电容电压 uC 的变化规律
暂态分量
稳态分量
-U
+U
仅存在于暂
态过程中

63.2%U
-36.8%U
电路达到稳定
状态时的电压

## Slide 39
3. 、 变化曲线
当 t =  时
 表示电容电压 uC 从初始值上升到 稳态值的
63.2% 时所需的时间。
2.电流 iC 的变化规律
4. 时间常数  的物理意义
为什么在 t = 0时电流最大？

U
t
uc ,ic

## Slide 40: 3.3.3 RC电路的全响应
1. uC 的变化规律
全响应: 电源激励、电容元件的初始状态均不为零时电路的响应。
根据叠加定理
全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

## Slide 41
稳态分量
零输入响应
零状态响应
暂态分量
结论2： 全响应 = 稳态分量 +暂态分量
全响应
结论1： 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应
稳态值
初始值

## Slide 42: 3.4 一阶线性电路暂态分析的三要素法
稳态解
初始值
仅含一个储能元件或可等效为一个储能元件的线性电路，无论简繁，它的微分方程都是一阶常系数线性微分方程
据经典法推导结果
全响应

## Slide 43
：代表一阶电路中任一电压、电流函数
式中,
初始值
--
（三要素）
稳态值
--
时间常数

--
在直流电源激励的情况下，一阶线性电路微分方
程解的通用表达式：
利用求三要素的方法求解暂态过程，称为三要素法。 一阶电路都可以应用三要素法求解，在求得 、
和 的基础上,可直接写出电路的响应(电压或电流)。

## Slide 44
三要素法求解暂态过程的要点
起点
(1) 求初始值、稳态值、时间常数；
(3) 画出暂态电路电压、电流随时间变化的曲线。
(2) 将求得的三要素结果代入暂态过程通用表达式；
t
f(t)
O
终点

## Slide 45
求换路后电路中的电压和电流 , 其中电容 C 视为开路, 电感L视为短路, 即求解直流电阻性电路中的电压和电流。
(1) 稳态值 的计算
响应中“三要素”的确定
例：

## Slide 46
1) 由t=0- 电路求
2) 根据换路定则求出
3) 由t=0+时的电路，求所需其它各量的
或
(2) 初始值 的计算

## Slide 47
1) 对于简单的一阶电路 ，R0=R ;
2) 对于较复杂的一阶电路， R0为换路后的电路
除去电源和储能元件后，在储能元件两端所求得的
无源二端网络的等效电阻。
(3) 时间常数 的计算
对于一阶RC电路
对于一阶RL电路
注意：
Notes: <number>

## Slide 48
R0的计算类似于应用戴维宁定理解题时计算电路等效电阻的方法。即从储能元件两端看进去的等效电阻，如图所示。

## Slide 49: 例1：
用三要素法求解
解：
电路如图，t=0时合上开关S，合S前电路已处于
稳态。试求电容电压 和电流 、 。
(1)确定初始值
由t=0-电路可求得
由换路定则
应用举例

## Slide 50
(2) 确定稳态值
由换路后电路求稳态值
(3) 由换路后电路求
时间常数 

## Slide 51
三要素
uC 的变化曲线如图
18V
54V
uC变化曲线
t
O

## Slide 52: 3.6 RL电路的响应
3.6.1 RL 电路的零输入响应
1. RL 短接
(1) 的变化规律
(三要素公式)
1) 确定初始值
2) 确定稳态值
3) 确定电路的时间常数
O
Notes: <number>

## Slide 53
THE END OF CHAPTER 3