## Slide 1: 目录
第2章 电路的分析方法
2.1 电阻串并联连接的等效变换
2.3 电源的两种模型及其等效变换
2.4 支路电流法
2.5 结点电压法
2.6 叠加定理
2.7 戴维宁定理与诺顿定理
（Circuit Analysis Methods）

## Slide 2: 重点：
1.支路电流法、节点电压法
2.叠加原理、戴维宁定理
3. 实际电源的两种模型及其等效变换
Notes: <number>

## Slide 3: 2.1 电阻串并联连接的等效变换
2.1.1 电阻的串联
特点:
(1)各电阻一个接一个地顺序相连；
两电阻串联时的分压公式：
R =R1+R2
(3)等效电阻等于各电阻之和；
(4)串联电阻上电压的分配与电阻成正比。
(2)各电阻中通过同一电流；
应用：
降压、限流、调节电压等。
（Series Connection ）

## Slide 4: 2.1.2 电阻的并联
两电阻并联时的分流公式：
(3)等效电阻的倒数等于各电阻倒数之和；
(4)并联电阻上电流的分配与电阻成反比。
特点:
(1)各电阻连接在两个公共的结点之间；
(2)各电阻两端的电压相同；
应用：
分流、调节电流等。
（Parallel Connection ）

## Slide 5
解:
跳转
例1：计算图示电路中a、b间的等效电阻Rab。
2.1.3 电阻串并联电路的计算

## Slide 6: 2.3 电源的两种模型及其等效变换
2.3.1 电压源模型
电压源模型
由上图电路可得:
U = E – IR0
若 R0 = 0
理想电压源 : U  E
UO=E
电压源的外特性
I
RL
电压源是由电动势 E
和内阻 R0 串联的电源的电路模型。
若 R0<< RL ，U  E ，
可近似认为是理想电压源。
理想电压源
O
电压源
I
U

## Slide 7: 2.3.2 电流源模型
I
RL
U0=ISR0
电流源的外特性
理想电流源
IS
电流源是由电流 IS 和内阻 R0 并联的电源的电路模型。
由上图电路可得:
若 R0 = 
理想电流源 : I  IS
若 R0 >>RL ，I  IS ，可近似认为是理想电流源。
电流源
电流源模型
I
U
O

## Slide 8: 2.3.3 电源两种模型之间的等效变换
由图a：
U = E－ IR0
由图b：
U = ISR0 – IR0
电压源
等效变换条件:
E = ISR0
电流源
I

## Slide 9
(2) 等效变换时，两电源的参考方向要一一对应。
(3) 理想电压源与理想电流源之间无等效关系。
(1) 电压源和电流源的等效关系只对外电路而言，
对电源内部则是不等效的。
注意事项：
例：当RL=  时，电压源的内阻 R0 中不损耗功率，
而电流源的内阻 R0 中则损耗功率。
(4) 任何一个电动势 E 和某个电阻 R 串联的电路，
都可化为一个电流为 IS 和这个电阻并联的电路。
Notes: <number>

## Slide 10: 例1:
求下列各电路的等效电源
解:

## Slide 11
例2：
解：统一电源形式
试用电压源与电流源等效变换的方法计算图示
电路中1 电阻中的电流。
Notes: <number>

## Slide 12
解：

## Slide 13: 2.4 支路电流法
支路电流法：以支路电流为未知量、应用基尔霍夫
定律（KCL、KVL）列方程组求解。
对上图电路
支路数：b =3 结点数：n = 2

2

回路数 = 3 单孔回路(网孔) = 2
若用支路电流法求各支路电流应列出三个方程

## Slide 14
1. 在图中标出各支路电流的参考方向，对选定的回路
标出回路循行方向。
2. 应用 KCL 对结点列出 ( n－1 )个独立的结点电流
方程。
3. 应用 KVL 对回路列出 b－( n－1 ) 个独立的回路
电压方程(通常可取网孔列出)。
4. 联立求解 b 个方程，求出各支路电流。
对结点 a：
例1 ：
1
2
I1+I2–I3=0
对网孔1：
对网孔2：
I1 R1 +I3 R3=E1
I2 R2+I3 R3=E2
支路电流法的解题步骤:

## Slide 15
(1) 应用KCL列(n-1)个结点电流方程
因支路数 b = 6，
所以要列6个方程。
(2) 应用KVL选网孔列回路电压方程
(3) 联立解出 IG
支路电流法是电路分析中最基本的方法之一, 但当支路数较多时, 所需方程的个数较多, 求解不方便。
例2：
对结点 a： I1 – I2 –IG = 0
对网孔abda：IG RG – I3 R3 +I1 R1 = 0
对结点 b： I3 – I4 +IG = 0
对结点 c： I2 + I4 – I = 0
对网孔acba：I2 R2 – I4 R4 – IG RG = 0
对网孔bcdb：I4 R4 + I3 R3 = E
试求检流计中的电流IG。

## Slide 16: 2. 5 结点电压法
结点电压的概念：
任选电路中某一结点为零电位参考点(用  表示)，其它各结点对参考点的电压，称为结点电压。
结点电压的参考方向从结点指向参考结点。
结点电压法适用于支路数较多，结点数较少的电路。
结点电压法：以结点电压为未知量，列方程求解。
在求出结点电压后，可应用基尔霍夫定律或欧姆定
律求出各支路的电流或电压。
在左图电路中只含有两个结点，若设 b 为参考结点，则电路中只有一个未知的结点电压。

## Slide 17: 2个结点的结点电压方程的推导
设：Vb = 0 V
结点电压为 U，参考方向从 a 指向 b。
2. 应用欧姆定律求各支路电流
1. 用KCL对结点 a 列方程
I1 + I2 – I3 –I4 = 0

## Slide 18
将各电流代入KCL方程则有
整理得
注意：
(1) 上式仅适用于两个结点的电路。
(2) 分母是各支路电导之和, 恒为正值；
分子中各项可以为正，也可以可负。
(3) 当电动势E 与结点电压的参考方向相反时取正号，
相同时则取负号，而与各支路电流的参考方向无关。
即结点电压公式

## Slide 19: 例1：
试求各支路电流。
解: (1) 求结点电压 Uab
(2) 应用欧姆定律求各电流
电路中有一条支路是
理想电流源，故节点电压的公式要改为
IS与Uab的参考方向相
反取正号, 反之取负号。

## Slide 20: 2.6 叠加定理
叠加定理：对于多个电源共同作用的线性电路，任何一条支路的电流，都可以看成是由电路中各个电源(电压源或电流源)分别作用时，在此支路中所产生的电流的代数和。
原电路
+
=
叠加定理
E1单独作用
E2单独作用
(b)
2

## Slide 21
E2单独作用时
E1 单独作用时
2

## Slide 22
同理:
用支路电流法证明
见教材P55

## Slide 23
① 叠加定理只适用于线性电路。
③ 不作用电源的处理：
E = 0，即将E 短路； Is= 0，即将 Is 开路 。
② 线性电路的电流或电压均可用叠加定理计算，
但功率P不能用叠加定理计算。例：
注意事项：
⑤ 应用叠加定理时可把电源分组求解，即每个分电路
中的电源个数可以多于一个。
④ 解题时要标明各支路电流、电压的参考方向。
若分电流、分电压与原电路中电流、电压的参考方
向相反时，叠加时相应项前要带负号。

## Slide 24: 例1：
电路如图，已知 E =10V、IS=1A ，R1=10 ,
R2= R3= 5 ，试用叠加原理求流过 R2的电流 I2和理想电流源 IS 两端的电压 US。
(b) E单独作用
将 IS 断开
(c) IS单独作用
将 E 短接
解：由图( b)

## Slide 25: 例1：
解：由图(c)
电路如图，已知 E =10V、IS=1A ，R1=10 ,
R2= R3= 5 ，试用叠加原理求流过 R2的电流 I2和理想电流源 IS 两端的电压 US。

## Slide 26: 例2：
已知：
US =1V、IS=1A 时， Uo=0V
US =10 V、IS=0A 时，Uo=1V
求：
US = 0 V、IS=10A 时， Uo=?
解：电路中有两个电源作用，根据叠加原理可设
Uo = K1US + K2 IS
当 US =10 V、IS=0A 时，
当 US = 1V、IS=1A 时，
US
线性无
源网络
Uo
IS
+
–
+
-
得 0 = K1 1 + K2  1
得 1 = K1 10+K2  0
联立两式解得： K1 = 0.1、K2 = – 0.1
所以 Uo = K1US + K2 IS
= 0.1  0 +(– 0.1 )  10 = –1V

## Slide 27: 2.7 戴维宁定理与诺顿定理
二端网络的概念：
二端网络：具有两个出线端的部分电路。
无源二端网络：二端网络中没有电源。
有源二端网络：二端网络中含有电源。
有源二端网络
无源二端网络

## Slide 28
电压源
（戴维宁定理）
电流源
(诺顿定理)
无源二端网络可化简为一个电阻
有源二端网络可化简为一个电源

## Slide 29: 2.7.1 戴维宁定理
任何一个有源二端线性网络都可以用一个电动势为E的理想电压源和内阻 R0 串联的电源来等效代替。
等效电源的内阻R0等于有源二端网络中所有电源均除去（理想电压源短路，理想电流源开路）后所得到的无源二端网络 a 、b两端之间的等效电阻。
等效电源的电动势E 就是有源二端网络的开路电压U0，即将负载断开后 a 、b两端之间的电压。
等效电源

## Slide 30
例1: 电路如图, 已知E1=40V, E2=20V, R1=R2=4，
R3=13 ，试用戴维宁定理求电流I3。
注意：“等效”是指对端口外等效
即用等效电源替代原来的二端网络后，待求支路的电压、电流不变。
等效电源
有源二端网络

## Slide 31
解：(1) 断开待求支路求等效电源的电动势 E
例1: 电路如图, 已知E1= 40V, E2= 20V, R1= R2= 4，
R3=13 ，试用戴维宁定理求电流 I3。
E 也可用结点电压法、叠加原理等其它方法求。
E = U0= E2 + I R2 = 20V +2.5  4 V= 30V
或：E = U0 = E1 – I R1 = 40V –2.5  4 V = 30V
I

## Slide 32
解：(2) 求等效电源的内阻R0
除去所有电源(理想电压源短路，理想电流源开路)
例1：电路如图,已知E1= 40 V, E2 = 20 V, R1=R2= 4, R3 = 13 ，试用戴维宁定理求电流 I3。
R0
从a、b两端看进去， R1 和 R2 并联
E1
I1
E2
I2
R2
I3
R3
+
–
R1
+
–
a
b
R2
R1
a
b

## Slide 33
解：(3) 画出等效电路求电流I3
例1: 电路如图, 已知E1= 40V, E2= 20V, R1= R2= 4，
R3=13 ，试用戴维宁定理求电流 I3。
Notes: <number>

## Slide 34
例2: 求图示电路中的电流 I。
已知R1 = R3 = 2, R2= 5,
R4= 8, R5=14, E1= 8V，
E2= 5V, IS= 3A。
(1)求UOC
=14V
UOC=I3R3 –E2+ISR2
解：
E1
I3 =
R1 + R3
=2A
E2
E1
R3
R4
R1
+
–
R2
IS
I
R5
+
–
(2)求 R0
(3) 求 I
R0 + R4
E
= 0.5A
I=
E1
+
–
E2
+
–
IS
A
R3
R1
R2
R5
+
–
U0C
B
I3
A
R3
R1
R2
R5
R0
B
R4
R0
+
–
I
B
A
UOC=E
R0 = (R1//R3)+R5+R2=20 

## Slide 35: 2.7.2 诺顿定理
任何一个有源二端线性网络都可以用一个电流为IS的理想电流源和内阻 R0 并联的电源来等效代替。
等效电源的内阻R0等于有源二端网络中所有电源均除去(理想电压源短路，理想电流源开路) 后所得到的无源二端网络 a 、b两端之间的等效电阻。
等效电源的电流 IS 就是有源二端网络的短路电流,即将 a 、b两端短接后其中的电流。
等效电源

## Slide 36
例1：
已知: R1= 5 、 R2= 5 
R3=10 、R4= 5 
E = 12V、RG=10
试用诺顿定理求检流计中的电流IG。
有源二端网络

## Slide 37
R = (R1//R3) +( R2//R4 )
= 5. 8
因 a、b两点短接, 所以对电源 E 而言，R1 和 R3 并联, R2 和 R4 并联，然后再串联。
IS = I1 – I2
= 1. 38 A– 1.035A
= 0. 345A
或：IS = I4 – I3

## Slide 38
(2) 求等效电源的内阻 R0
R0
R0 =(R1//R2) +( R3//R4 )
= 5. 8
(3) 画出等效电路求检流计中的电流 IG
a

## Slide 39
THE END OF CHAPTER 2