## Slide 1: 电工学
上册
主讲人：沈世成

## Slide 2
1.6 基尔霍夫定律
基尔霍夫定律包括基尔霍夫电流定律 （KCL）和基尔霍夫电压定律( KVL )。它反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的约束关系，是分析电路的基本定律。基尔霍夫定律与元件特性构成了电路分析的基础。
下 页
上 页
返 回
（Kirchhoff’s Law）

## Slide 3
1.几个名词
电路中通过同一电流的分支。
b=3
a
b
+
_
R1
uS1
+
_
uS2
R2
R3
支路
i3
i2
i1
结点
下 页
上 页
电路中，三条或三条以上支路的连接点称为结点。
n=2
返 回
（Branch）
（Node）

## Slide 4
由支路组成的任意闭合路径。
两结点间的一条通路。由支路构成。
对平面电路，其内部不含任何支路的回路称网孔。（平面电路中的孔格。）
l=3
1
2
3
路径
回路
网孔
网孔是回路，但回路不一定是网孔。
下 页
上 页
+
_
R1
uS1
+
_
uS2
R2
R3
注意
返 回
（Path）
（Mesh）
（Loop）

## Slide 5
2.基尔霍夫电流定律 (KCL)
令流出为“+”，有：
例
在电路中，任意时刻，对任意结点流出（或流入）该结点电流的代数和等于零。
流进的电流等于流出的电流
下 页
上 页
返 回

## Slide 6
例
三式相加得：
KCL可推广应用于电路中包围多个结点的任一闭合面。
下 页
上 页
1
3
2
表明
返 回
结点1：
结点2：
结点3：

## Slide 7
KCL是电荷守恒和电流连续性原理在电路中任意结点处的反映；
KCL方程是按电流参考方向列写的，与电流实际方向无关。
下 页
上 页
明确
返 回

## Slide 8
3.基尔霍夫电压定律 (KVL)
U3
U1
U2
U4
下 页
上 页
标定各元件电压参考方向
选定回路绕行方向，顺时针或逆时针.
（电位升取负号，电位降取正号）
I1
+
US1
R1
I4
_
+
US4
R4
I3
R3
R2
I2
_
在电路中，任一时刻，沿任一回路，所有支路电压的代数和恒等于零。
返 回

## Slide 9
–U1–US1+U2+U3+U4+US4= 0
U2+U3+U4+US4=U1+US1
或：
–R1I1+R2I2–R3I3+R4I4=US1–US4
下 页
上 页
U3
U1
U2
U4
I1
+
US1
R1
I4
_
+
US4
R4
I3
R3
R2
I2
_
KVL也适用于电路中任一假想的回路。
注意
返 回

## Slide 10
例
KVL的实质反映了电路遵从能量守恒定律;
KVL方程是按电压参考方向列写，与电压实际方向无关。
下 页
上 页
明确
a
Us
b
_
_
-
+
+
+
U2
U1
返 回

## Slide 11
下 页
上 页
例1
求电流 i
解
例2
解
求电压 u
返 回

## Slide 12
下 页
上 页
+
+
-
-
4V
5V
i =?
3
+
+
-
-
4V
5V
1A
+
-
u =?
3
例3
求电流 i
例4
求电压 u
解
解
要求
能熟练求解含源支路的电压和电流。
返 回

## Slide 13
解
I1
下 页
上 页
-10V
10V
+
+
-
-
1A
I =?
10
例5
求电流 I
返 回

## Slide 14
1.8 电路中电位的概念及计算
电位：电路中某点至参考点的电压，记为“VX” 。
通常设参考点的电位为零。
1. 电位的概念
电位的计算步骤:
(1) 任选电路中某一点为参考点，设其电位为零；
(2) 标出各电流参考方向并计算出各电流值；
(3) 计算各点至参考点间的电压即为各点的电位。
某点电位为正，说明该点电位比参考点高；
某点电位为负，说明该点电位比参考点低。

## Slide 15
2. 举例
求图示电路中各点的电位:Va、Vb、Vc、Vd 。
解：
设 a为参考点， 即Va= 0V
Vb=Uba= –10×6= 60V
Vc=Uca = 4×20 = 80 V
Vd =Uda= 6×5 = 30 V
设 b为参考点，即Vb = 0V
Va = Uab=10×6 = 60 V
Vc = Ucb = E1 = 140 V
Vd = Udb =E2 = 90 V
b
a
Uab = 10×6 = 60 V
Ucb = E1 = 140 V
Udb = E2 = 90 V
Uab = 10×6 = 60 V
Ucb = E1 = 140 V
Udb = E2 = 90 V

## Slide 16
结论：
(1) 电位值是相对的，参考点选取的不同，电路中各
点的电位也将随之改变；
(2) 电路中两点间的电压值是固定的，不会因参考点 的不同而变， 即与参考点的选取无关。
借助电位的概念可以简化电路作图
+90V
20
5
+140V
6
c
d

## Slide 17
3. 利用电位化简电路
例：
思考题：
将电路图化为原理电路图

## Slide 18
例1: 图示电路,计算开关S断开和闭合时A点的电位VA
解: (1) 当开关S断开时
(2) 当开关闭合时,电路如图(b)
电流 I2 = 0
电位 VA = 0V
电流 I1 = I2 = 0
电位 VA = 6V
2k
+6V
A
2k
S
I2
I1
(a)
电流在闭合
路径中流通

## Slide 19: 2.1 电阻串并联连接的等效变换
2.1.1 电阻的串联
特点:
(1)各电阻一个接一个地顺序相连；
两电阻串联时的分压公式：
R =R1+R2
(3)等效电阻等于各电阻之和；
(4)串联电阻上电压的分配与电阻成正比。
(2)各电阻中通过同一电流；
应用：
降压、限流、调节电压等。
（Series Connection ）

## Slide 20: 2.1.2 电阻的并联
两电阻并联时的分流公式：
(3)等效电阻的倒数等于各电阻倒数之和；
(4)并联电阻上电流的分配与电阻成反比。
特点:
(1)各电阻连接在两个公共的结点之间；
(2)各电阻两端的电压相同；
应用：
分流、调节电流等。
（Parallel Connection ）

## Slide 21: 2.3 电源的两种模型及其等效变换
2.3.1 电压源模型
电压源模型
由上图电路可得:
U = E – IR0
若 R0 = 0
理想电压源 : U  E
UO=E
电压源的外特性
I
RL
电压源是由电动势 E
和内阻 R0 串联的电源的电路模型。
若 R0<< RL ，U  E ，
可近似认为是理想电压源。
理想电压源
O
电压源
I
U

## Slide 22: 2.3.2 电流源模型
I
RL
U0=ISR0
电流源的外特性
理想电流源
IS
电流源是由电流 IS 和内阻 R0 并联的电源的电路模型。
由上图电路可得:
若 R0 = 
理想电流源 : I  IS
若 R0 >>RL ，I  IS ，可近似认为是理想电流源。
电流源
电流源模型
I
U
O

## Slide 23: 2.3.3 电源两种模型之间的等效变换
由图a：
U = E－ IR0
由图b：
U = ISR0 – IR0
电压源
等效变换条件:
E = ISR0
电流源
I

## Slide 24
(2) 等效变换时，两电源的参考方向要一一对应。
(3) 理想电压源与理想电流源之间无等效关系。
(1) 电压源和电流源的等效关系只对外电路而言，
对电源内部则是不等效的。
注意事项：
例：当RL=  时，电压源的内阻 R0 中不损耗功率，
而电流源的内阻 R0 中则损耗功率。
(4) 任何一个电动势 E 和某个电阻 R 串联的电路，
都可化为一个电流为 IS 和这个电阻并联的电路。

## Slide 25: 例1:
求下列各电路的等效电源
解:

## Slide 26
例2：
解：统一电源形式
试用电压源与电流源等效变换的方法计算图示
电路中1 电阻中的电流。

## Slide 27
解：

## Slide 28: 2.4 支路电流法
支路电流法：以支路电流为未知量、应用基尔霍夫
定律（KCL、KVL）列方程组求解。
对上图电路
支路数：b =3 结点数：n = 2
1
2
3
回路数 = 3 单孔回路(网孔) = 2
若用支路电流法求各支路电流应列出三个方程

## Slide 29
1. 在图中标出各支路电流的参考方向，对选定的回路
标出回路循行方向。
2. 应用 KCL 对结点列出 ( n－1 )个独立的结点电流
方程。
3. 应用 KVL 对回路列出 b－( n－1 ) 个独立的回路
电压方程(通常可取网孔列出)。
4. 联立求解 b 个方程，求出各支路电流。
对结点 a：
例1 ：
1
2
I1+I2–I3=0
对网孔1：
对网孔2：
I1 R1 +I3 R3=E1
I2 R2+I3 R3=E2
支路电流法的解题步骤:

## Slide 30
(1) 应用KCL列(n-1)个结点电流方程
因支路数 b = 6，
所以要列6个方程。
(2) 应用KVL选网孔列回路电压方程
(3) 联立解出 IG
支路电流法是电路分析中最基本的方法之一, 但当支路数较多时, 所需方程的个数较多, 求解不方便。
例2：
对结点 a： I1 – I2 –IG = 0
对网孔abda：IG RG – I3 R3 +I1 R1 = 0
对结点 b： I3 – I4 +IG = 0
对结点 c： I2 + I4 – I = 0
对网孔acba：I2 R2 – I4 R4 – IG RG = 0
对网孔bcdb：I4 R4 + I3 R3 = E
试求检流计中的电流IG。

## Slide 31: 2. 5 结点电压法
结点电压的概念：
任选电路中某一结点为零电位参考点(用  表示)，其它各结点对参考点的电压，称为结点电压。
结点电压的参考方向从结点指向参考结点。
结点电压法适用于支路数较多，结点数较少的电路。
结点电压法：以结点电压为未知量，列方程求解。
在求出结点电压后，可应用基尔霍夫定律或欧姆定
律求出各支路的电流或电压。
在左图电路中只含有两个结点，若设 b 为参考结点，则电路中只有一个未知的结点电压。

## Slide 32: 2个结点的结点电压方程的推导
设：Vb = 0 V
结点电压为 U，参考方向从 a 指向 b。
2. 应用欧姆定律求各支路电流
1. 用KCL对结点 a 列方程
I1 + I2 – I3 –I4 = 0

## Slide 33
将各电流代入KCL方程则有
整理得
注意：
(1) 上式仅适用于两个结点的电路。
(2) 分母是各支路电导之和, 恒为正值；
分子中各项可以为正，也可以可负。
(3) 当电动势E 与结点电压的参考方向相反时取正号，
相同时则取负号，而与各支路电流的参考方向无关。
即结点电压公式

## Slide 34: 例1：
试求各支路电流。
解: (1) 求结点电压 Uab
(2) 应用欧姆定律求各电流
电路中有一条支路是
理想电流源，故节点电压的公式要改为
IS与Uab的参考方向相
反取正号, 反之取负号。

## Slide 35: 2.6 叠加定理
叠加定理：对于多个电源共同作用的线性电路，任何一条支路的电流，都可以看成是由电路中各个电源(电压源或电流源)分别作用时，在此支路中所产生的电流的代数和。
原电路
+
=
叠加定理
E1单独作用
E2单独作用
(b)
2

## Slide 36
E2单独作用时
E1 单独作用时
2

## Slide 37
同理:
用支路电流法证明
见教材P55

## Slide 38
① 叠加定理只适用于线性电路。
③ 不作用电源的处理：
E = 0，即将E 短路； Is= 0，即将 Is 开路 。
② 线性电路的电流或电压均可用叠加定理计算，
但功率P不能用叠加定理计算。例：
注意事项：
⑤ 应用叠加定理时可把电源分组求解，即每个分电路
中的电源个数可以多于一个。
④ 解题时要标明各支路电流、电压的参考方向。
若分电流、分电压与原电路中电流、电压的参考方
向相反时，叠加时相应项前要带负号。

## Slide 39: 例1：
电路如图，已知 E =10V、IS=1A ，R1=10 ,
R2= R3= 5 ，试用叠加原理求流过 R2的电流 I2和理想电流源 IS 两端的电压 US。
(b) E单独作用
将 IS 断开
(c) IS单独作用
将 E 短接
解：由图( b)

## Slide 40: 例1：
解：由图(c)
电路如图，已知 E =10V、IS=1A ，R1=10 ,
R2= R3= 5 ，试用叠加原理求流过 R2的电流 I2和理想电流源 IS 两端的电压 US。

## Slide 41: 例2：
已知：
US =1V、IS=1A 时， Uo=0V
US =10 V、IS=0A 时，Uo=1V
求：
US = 0 V、IS=10A 时， Uo=?
解：电路中有两个电源作用，根据叠加原理可设
Uo = K1US + K2 IS
当 US =10 V、IS=0A 时，
当 US = 1V、IS=1A 时，
US
线性无
源网络
Uo
IS
+
–
+
-
得 0 = K1 1 + K2  1
得 1 = K1 10+K2  0
联立两式解得： K1 = 0.1、K2 = – 0.1
所以 Uo = K1US + K2 IS
= 0.1  0 +(– 0.1 )  10 = –1V

## Slide 42: 2.7.1 戴维宁定理
任何一个有源二端线性网络都可以用一个电动势为E的理想电压源和内阻 R0 串联的电源来等效代替。
等效电源的内阻R0等于有源二端网络中所有电源均除去（理想电压源短路，理想电流源开路）后所得到的无源二端网络 a 、b两端之间的等效电阻。
等效电源的电动势E 就是有源二端网络的开路电压U0，即将负载断开后 a 、b两端之间的电压。
等效电源

## Slide 43
例1: 电路如图, 已知E1=40V, E2=20V, R1=R2=4，
R3=13 ，试用戴维宁定理求电流I3。
注意：“等效”是指对端口外等效
即用等效电源替代原来的二端网络后，待求支路的电压、电流不变。
等效电源
有源二端网络

## Slide 44
解：(1) 断开待求支路求等效电源的电动势 E
例1: 电路如图, 已知E1= 40V, E2= 20V, R1= R2= 4，
R3=13 ，试用戴维宁定理求电流 I3。
E 也可用结点电压法、叠加原理等其它方法求。
E = U0= E2 + I R2 = 20V +2.5  4 V= 30V
或：E = U0 = E1 – I R1 = 40V –2.5  4 V = 30V
I

## Slide 45
解：(2) 求等效电源的内阻R0
除去所有电源(理想电压源短路，理想电流源开路)
例1：电路如图,已知E1= 40 V, E2 = 20 V, R1=R2= 4, R3 = 13 ，试用戴维宁定理求电流 I3。
R0
从a、b两端看进去， R1 和 R2 并联
E1
I1
E2
I2
R2
I3
R3
+
–
R1
+
–
a
b
R2
R1
a
b

## Slide 46
解：(3) 画出等效电路求电流I3
例1: 电路如图, 已知E1= 40V, E2= 20V, R1= R2= 4，
R3=13 ，试用戴维宁定理求电流 I3。

## Slide 47
例2: 求图示电路中的电流 I。
已知R1 = R3 = 2, R2= 5,
R4= 8, R5=14, E1= 8V，
E2= 5V, IS= 3A。
(1)求UOC
=14V
UOC=I3R3 –E2+ISR2
解：
E1
I3 =
R1 + R3
=2A
E2
E1
R3
R4
R1
+
–
R2
IS
I
R5
+
–
(2)求 R0
(3) 求 I
R0 + R4
E
= 0.5A
I=
E1
+
–
E2
+
–
IS
A
R3
R1
R2
R5
+
–
U0C
B
I3
A
R3
R1
R2
R5
R0
B
R4
R0
+
–
I
B
A
UOC=E
R0 = (R1//R3)+R5+R2=20 

## Slide 48
一阶电路暂态过程的求解方法
1. 经典法: 根据激励(电源电压或电流)，通过求解
电路的微分方程得出电路的响应(电压和电流)。
2. 三要素法
初始值
稳态值
时间常数
求
（三要素）
仅含一个储能元件或可等效为一个储能元件的线性电路, 且由一阶微分方程描述，称为一阶线性电路。
一阶电路
求解方法
3.3 RC电路的响应

## Slide 49: 3.3 RC电路的响应
经典法
零输入响应: 无电源激励, 输入信号为零, 仅由电容元件的初始状态所产生的电路的响应。
实质：RC电路的放电过程
3.3.1 RC电路的零输入响应

## Slide 50: 3.3.1 RC电路的零输入响应
代入上式得
换路前电路已处稳态
电容C 经电阻R 放电
t = 0时，开关
一阶线性常系数
齐次微分方程
(1) 列 KVL方程
1.电容电压 uC 的变化规律(t  0)
图示电路

## Slide 51: (2) 解方程：
特征方程
由初始值确定积分常数 A
齐次微分方程的通解：
电容电压 uC 从初始值按指数规律衰减，衰减的快慢由RC 决定。
(3) 电容电压 uC 的变化规律

## Slide 52
电阻电压：
放电电流
电容电压
2. 电流及电阻电压的变化规律
t
O
3. 、 、 变化曲线

## Slide 53: 4. 时间常数
(2) 物理意义
令:
单位: S
(1) 量纲
当 时
时间常数  决定电路暂态过程变化的快慢
时间常数
等于电压
衰减到初始值U0 的
所需的时间。

## Slide 54
0.368U
越大，曲线变化越慢， 达到稳态所需要的时间越长。
时间常数 的物理意义
U
t
O
uc

## Slide 55
当 t =5 时，过渡过程基本结束，uC达到稳态值。
(3) 暂态时间
理论上认为 、 电路达稳态
工程上认为 ~ 、 电容放电基本结束。
t
0.368U
0.135U
0.050U
0.018U
0.007U
0.002U
随时间而衰减

## Slide 56
3.3.2 RC电路的零状态响应
零状态响应: 储能元件的初
始能量为零， 仅由电源激励所产生的电路的响应。
实质：RC电路的充电过程
分析：在t = 0时，合上开关S，
此时, 电路实为输入一
个阶跃电压u，如图。
与恒定电压不同，其
电压u表达式
U
t
u
阶跃电压
O

## Slide 57
一阶线性常系数
非齐次微分方程
方程的通解 =方程的特解 + 对应齐次方程的通解
1. uC的变化规律
(1) 列 KVL方程
3.3.2 RC电路的零状态响应
(2) 解方程
求特解 ：
方程的通解:

## Slide 58
通解----
通解即：
的解
微分方程的通解为
特解 ----
确定积分常数A
根据换路定则在 t=0+时，

## Slide 59
t
O
(3) 电容电压 uC 的变化规律
暂态分量
稳态分量
-U
+U
仅存在于暂
态过程中

63.2%U
-36.8%U
电路达到稳定
状态时的电压

## Slide 60
3. 、 变化曲线
当 t =  时
 表示电容电压 uC 从初始值上升到 稳态值的
63.2% 时所需的时间。
2.电流 iC 的变化规律
4. 时间常数  的物理意义
为什么在 t = 0时电流最大？

U
t
uc ,ic

## Slide 61: 3.3.3 RC电路的全响应
1. uC 的变化规律
全响应: 电源激励、电容元件的初始状态均不为零时电路的响应。
根据叠加定理
全响应 = 零输入响应 + 零状态响应

## Slide 62
稳态分量
零输入响应
零状态响应
暂态分量
结论2： 全响应 = 稳态分量 +暂态分量
全响应
结论1： 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应
稳态值
初始值

## Slide 63: 3.4 一阶线性电路暂态分析的三要素法
稳态解
初始值
仅含一个储能元件或可等效为一个储能元件的线性电路，无论简繁，它的微分方程都是一阶常系数线性微分方程
据经典法推导结果
全响应

## Slide 64
：代表一阶电路中任一电压、电流函数
式中,
初始值
--
（三要素）
稳态值
--
时间常数

--
在直流电源激励的情况下，一阶线性电路微分方
程解的通用表达式：
利用求三要素的方法求解暂态过程，称为三要素法。 一阶电路都可以应用三要素法求解，在求得 、
和 的基础上,可直接写出电路的响应(电压或电流)。

## Slide 65
三要素法求解暂态过程的要点
起点
(1) 求初始值、稳态值、时间常数；
(3) 画出暂态电路电压、电流随时间变化的曲线。
(2) 将求得的三要素结果代入暂态过程通用表达式；
t
f(t)
O
终点

## Slide 66
求换路后电路中的电压和电流 , 其中电容 C 视为开路, 电感L视为短路, 即求解直流电阻性电路中的电压和电流。
(1) 稳态值 的计算
响应中“三要素”的确定
例：

## Slide 67
1) 由t=0- 电路求
2) 根据换路定则求出
3) 由t=0+时的电路，求所需其它各量的
或
(2) 初始值 的计算

## Slide 68
1) 对于简单的一阶电路 ，R0=R ;
2) 对于较复杂的一阶电路， R0为换路后的电路
除去电源和储能元件后，在储能元件两端所求得的
无源二端网络的等效电阻。
(3) 时间常数 的计算
对于一阶RC电路
对于一阶RL电路
注意：

## Slide 69
R0的计算类似于应用戴维宁定理解题时计算电路等效电阻的方法。即从储能元件两端看进去的等效电阻，如图所示。

## Slide 70: 例1：
用三要素法求解
解：
电路如图，t=0时合上开关S，合S前电路已处于
稳态。试求电容电压 和电流 、 。
(1)确定初始值
由t=0-电路可求得
由换路定则
应用举例

## Slide 71
(2) 确定稳态值
由换路后电路求稳态值
(3) 由换路后电路求
时间常数 

## Slide 72
三要素
uC 的变化曲线如图
18V
54V
uC变化曲线
t
O

## Slide 73: 3.6 RL电路的响应
3.6.1 RL 电路的零输入响应
1. RL 短接
(1) 的变化规律
(三要素公式)
1) 确定初始值
2) 确定稳态值
3) 确定电路的时间常数
O

## Slide 74: 4.2 正弦量的相量表示法
瞬时值表达式
前两种不便于运算，重点介绍相量表示法。
波形图
1. 正弦量的表示方法
重点
必须
小写
相量

## Slide 75: 2. 正弦量的相量表示
复数表示形式
设A为复数:
(1) 代数式
A
=a + jb
复数的模
复数的辐角
实质：用复数表示正弦量
式中:
(2) 三角式
(3) 指数式
(4) 极坐标式

## Slide 76: 例: 已知
有效值 I =16.8 A
求：

## Slide 77
1. 电压与电流的关系
设
(2)大小关系：
(3)相位关系 ：
u、i 相位相同
根据欧姆定律:
(1) 频率相同
相位差 ：
相量图
4.3 单一参数的交流电路
相量式：
4.3.1 电阻元件的交流电路

## Slide 78
2. 功率关系
(1) 瞬时功率 p：瞬时电压与瞬时电流的乘积
小写
结论: （耗能元件）,且随时间变化。
p
ωt
p
O

## Slide 79
瞬时功率在一个周期内的平均值
大写
(2) 平均功率(有功功率)P
单位:瓦（W）
P
注意：通常铭牌数据或测量的功率均指有功功率。

## Slide 80
4.3.2 电感元件的交流电路
基本关系式：
(1) 频率相同
(2) U =I L
(3) 电压超前电流90
相位差
1. 电压与电流的关系
设：
90°

## Slide 81
则:
感抗:
 电感L具有通直阻交的作用
直流：
f = 0, XL =0，电感L视为短路
定义：
交流：f
XL
XL与 f 的关系
O
f
XL
(  )
相量式：
电感电路相量形式的欧姆定律
相量图
超前

## Slide 82
2. 功率关系
(1) 瞬时功率

## Slide 83
储能
p <0
+
p >0
分析：
瞬时功率 ：
+
p >0
p <0
放能
储能
放能
 电感L是储能元件。
p
o
结论：
纯电感不消耗能量，只和电源进行能量交换（能量的吞吐)。
可逆的能量
转换过程

## Slide 84
(2) 平均功率
L是非耗能元件
单位：var
(3)无功功率Q
用以衡量电感电路中能量交换的规模。

## Slide 85
例:
把一个0.1H的电感接到 f=50Hz, U=10V的正弦电源上，求I，如保持U不变，而电源
f = 5000Hz , 这时 I 为多少？
解：
(1) 当 f = 50Hz 时
（2）当 f = 5000Hz 时
所以电感元件具有通低频阻高频的特性

## Slide 86
4.3.3 电容元件的交流电路
基本关系式：
1. 电流与电压的关系
(1) 频率相同
(3) 电流超前电压90
相位差
则：
设：
(2) I =UC 或

## Slide 87
则:
定义：
所以电容C具有隔直通交的作用
XC
直流：
XC ，电容C视为开路
交流：f
容抗
(  )
O
f
XC
相量式
电容电路中相量形式的欧姆定律
相量图
超前
XL 与 f 的关系

## Slide 88: 2. 功率关系
(1) 瞬时功率
(2) 平均功率 Ｐ
由
C是非耗能元件
(3) 无功功率 Q
单位：var

## Slide 89: 瞬时功率 ：
+
p >0
充电
p <0
放电
+
p >0
充电
p <0
放电
p
o
所以电容C是储能元件。
结论：
纯电容不消耗能量，只和电源进行能量交换（能量的吞吐)。

## Slide 90
单一参数交流电路主要结论列表
参数
电阻
基本关系
阻抗或电抗
相量式
项目
u
与
i
的
关
系
有效值
功
率
电感
电容
有功功率
相位关系
u 与 i 同相位
U超前 i
u 滞后 i
无功功率

## Slide 91
1. 电流、电压的关系
U =IR + IL + I 1/  C
?
直流电路两电阻串联时
4.4 电阻、电感、电容串联的交流电路
设：
RLC串联交流电路中

## Slide 92
1. 电流、电压的关系
如用相量表示电压与电流关系,可把电路模型改画为相量模型。
设
(参考相量)
则
（1）相量式
总电压与总电流
的相量关系式

## Slide 93
令
则
Z 的模表示 u、i 的大小关系，辐角（阻抗角）为 u、i 的相位差。
Z 是一个复数，不是相量，上面不能加点。
阻抗
复数形式的
欧姆定律
注意
根据

## Slide 94
电路参数与电路性质的关系：
阻抗模：
阻抗角：
当 XL >XC 时，  > 0 ，u 超前 i 呈感性
当 XL < XC 时 ， < 0 ， u 滞后 i 呈容性
当 XL = XC 时 ， = 0 ， u. i 同相 呈电阻性
 由电路参数决定。

## Slide 95: （2） 相量图
(  > 0 感性)
XL > XC
参考相量
由电压三角形可得:
电压
三角形
(  < 0 容性)
XL < XC

## Slide 96
由相量图可求得:
（2） 相量图
由阻抗三角形：
电压
三角形
阻抗
三角形

## Slide 97: 2. 功率关系
储能元件上的瞬时功率
耗能元件上的瞬时功率
在每一瞬间,电源提供的功率一部分被耗能元件消耗掉,一部分与储能元件进行能量交换。
(1) 瞬时功率
设：

## Slide 98
(2) 平均功率P (有功功率)
单位: W
总电压
总电流
u 与 i 的夹角
cos 称为功率因数，用来衡量对电源的利用程度。

## Slide 99
(3) 无功功率Q
单位：var
总电压
总电流
u 与 i 的夹角
根据电压三角形可得：
电阻消耗的电能
根据电压三角形可得：
电感和电容与电源之间的能量互换

## Slide 100: (4) 视在功率 S
电路中总电压与总电流有效值的乘积。
单位：V·A
注： SN＝UN IN 称为发电机、变压器 等供电设备的容量，可用来衡量发电机、变压器可能提供的最大有功功率。

P、Q、S 都不是正弦量，不能用相量表示。

## Slide 101: 例1：
已知:
求: (1)电流的有效值 I与瞬时值 i ; (2) 各部分电压的有效值与瞬时值；(3) 作相量图；(4)有功功率P、无功功率 Q 和视在功率 S 。
在RLC串联交流电路中，
解：

## Slide 102: 方法1：
(1)
(2)

## Slide 103: 方法1：
通过计算可看出：
而是
(3)相量图
(4)
或

## Slide 104
(4)
(电容性)
方法2：复数运算
解：

## Slide 105: 4.5 阻抗的串联与并联
4.5.1 阻抗的串联
分压公式：
对于阻抗模一般
注意：
通式:

## Slide 106: 4.5.2 阻抗并联
分流公式：
对于阻抗模一般
注意：
通式:

## Slide 107
一般正弦交流电路的解题步骤
1. 根据原电路图画出相量模型图(电路结构不变)
2. 根据相量模型列出相量方程式或画相量图
3. 用相量法或相量图求解
4. 将结果变换成要求的形式

## Slide 108: 例1：
已知电源电压和电路参数，电路结构为串并联。求电流的瞬时值表达式。
一般用相量式计算。
分析题目：
已知:

## Slide 109: 解：用相量式计算

## Slide 110: 例2：
下图电路中已知：I1=10A、UAB =100V，
求：总电压表和总电流表 的读数。
解题方法有两种： (1) 用相量(复数)计算;
(2) 利用相量图分析求解。
分析：已知电容支路的电流、电压和部分参数,求总
电流和电压

## Slide 111
求：A、V 的读数
已知：I1= 10A、
UAB =100V，
解法1: 用相量计算
所以A读数为 10安
即：
为参考相量，
设：
则：

## Slide 112
V 读数为141V

求：A、V 的读数
已知：I1=10A、
UAB =100V，

## Slide 113
解法2: 利用相量图分析求解
画相量图如下：
设 为参考相量,
由相量图可求得：
I =10 A
求：A、V 的读数
已知：I1=10A、
UAB =100V，
超前
10
45°

## Slide 114
UL= I XL =100V
V =141V
由相量图可求得：
求：A、V 的读数
已知：I1=10A、
UAB =100V，
设 为参考相量,
100
10
45°
100
45°

## Slide 115: 4.7.2 谐振电路
在同时含有L 和C 的交流电路中，如果总电压和总电流同相，称电路处于谐振状态。此时电路与电源之间不再有能量的交换，电路呈电阻性。
串联谐振：L 与 C 串联时 u、i 同相
并联谐振：L 与 C 并联时 u、i 同相
研究谐振的目的, 就是一方面在生产上充分利用谐振的特点 (如在无线电工程、电子测量技术等许多电路中应用)。另一方面又要预防它所产生的危害。
谐振的概念：Resonance

## Slide 116: 1. 串联谐振
同相
由定义，谐振时：
或：
即
谐振条件：
谐振时的角频率
串联谐振电路
(1) 谐振条件
(2) 谐振频率
根据谐振条件：
Series resonance

## Slide 117: (3) 谐振特征
或
电路发生谐振的方法：
电源频率 f 一定，调参数L、C 使 fo= f；
电路参数LC 一定，调电源频率 f，使 f = fo
1)
阻抗最小
可得谐振频率为：

## Slide 118
当电源电压一定时：
2) 电流最大
电路呈电阻性，能量全部被电阻消耗， 和 相互补偿。即电源与电路之间不发生能量互换。
3)
同相
4) 电压关系
电阻电压：UR = Io R = U
大小相等、
相位相差180
电容、电感电压：

## Slide 119
UC 、UL将大于
电源电压U
当 时：
有：
由于
可能会击穿线圈或电容的
绝缘，因此在电力系统中一般应避免发生串联谐振，但在无线电工程上，又可利用这一特点达到选择信号的作用。
令：
品质因数，
如 Q = 100, U = 220V, 则在谐振时

## Slide 120: 2. 并联谐振
(1) 谐振条件
实际中线圈的电阻很小，所以在谐振时有
则：
Parallel resonance

## Slide 121: (1) 谐振条件
(2) 谐振频率
或
可得出：
由：
(3) 并联谐振的特征
1) 阻抗最大，呈电阻性
(当满足  0L  R时)

## Slide 122
2) 恒压源供电时，总电流最小。
恒流源供电时，电路的端电压最大。
3) 支路电流与总电流 的关系
当 0L  R时，
1
相量图
支路电流是总电流的 Q倍  电流谐振

## Slide 123: 例1：
电路如图：已知 R=10 、IC=1A、1 =45
（ 间的相位角）、ƒ=50Hz、电路处于谐振状态。
试计算 I、I1、U、L、C之值，并画相量图。
解：(1) 利用相量图求解
相量图如图:
由相量图可知电路谐振，则：

## Slide 124: 例2：
又：
(2) 用相量法求解
设：
则：

## Slide 125
相量图
波形图
相量表示
三相电压瞬时表示式

## Slide 126
对称三相电压的瞬时值之和为 0
三相交流电压出现正幅值(或相应零值)的顺序
称为相序。
最大值相等
频率相同
相位互差120°
对称三相电压
三个正弦交流电压满足以下特征
供电系统三相交流电的相序为 U1 V1 W1

## Slide 127: 2. 三相电源的星形联结
(1) 联接方式
中性线或零线
中性点
端线或相线
相电压：端线与中性线间 (发电机每相绕组) 的电压
线电压：端线与端线间的电压
Up
Ul
–
+
–
+
+
–
–
+
–
+
–
+
(地线)
(火线)

## Slide 128: (2) 线电压与相电压的关系
根据KVL定律
由相量图可得
相量图
30°

## Slide 129
同理
3. 三相电源的三角形联结

## Slide 130: 5.2 负载星形联结的三相电路
1. 三相负载
三相负载
不对称三相负载：不满足 Z1 =Z2 = Z3
如单相负载组成的三相负载
对称三相负载：Z1=Z2= Z3
如三相电动机
分类：
单相负载：只需一相电源供电
照明负载、家用电器
负载
三相负载：需三相电源同时供电
三相电动机等
三相负载的联接
三相负载也有 Y和  两种接法，至于采用哪种方法 ，要根据负载的额定电压和电源电压确定。

## Slide 131
三相负载连接原则 (1) 电源提供的电压 = 负载的额定电压； (2) 单相负载尽量均衡地分配到三相电源上。

## Slide 132: 2. 负载星形联结的三相电路
线电流：流过端线的电流
相电流：流过每相负载的电流
结论：
负载 Y联
结时，线电
流等于相电
流。
Y: 三相三线制
Y0：三相四线制
(1) 联结形式
N 电源中性点
N´负载中性点
Ip
Il

## Slide 133: (2) 负载Y联结三相电路的计算
1) 负载端的线电压＝电源线电压
2) 负载的相电压＝电源相电压
3) 线电流＝相电流
Y 联结时：
4) 中线电流
负载 Y 联结带中性线时, 可将各相分别看作单相电路计算

## Slide 134: (3) 对称负载Y 联结三相电路的计算
负载对称时,中性线无电流, 可省掉中性线。
所以负载对称时，三相电流也对称。
负载对称时，只需计算一相电流，其它两相电流可根据对称性直接写出。

## Slide 135
例1：
灯组，若R1=R2= R3 = 5 ，求线电流及中性线电流
IN ; 若R1=5  , R2=10  , R3=20  ,求线电流及中性
一星形联结的三相电路，电源电压对称。设电源线电压 。负载为电
线电流 IN 。

## Slide 136
中性线电流
解：
已知：
(1) 线电流
三相对称

## Slide 137
(2) 三相负载不对称（R1=5 、R2=10  、R3=20 ）
分别计算各线电流
中性线电流

## Slide 138: 5.3 负载三角形联结的三相电路
1. 联结形式
线电流: 流过端线的电流
相电流: 流过每相负载的电流 、 、

## Slide 139: 2. 分析计算
线电流不等于相电流
(2) 相电流
(1) 负载相电压=电源线电压
即: UP = Ul
一般电源线电压对称，因此不论负载是否对称，负载相电压始终对称, 即
相电流：
线电流：
U12=U23=U31=Ul=UP

## Slide 140
相量图
23
12
31
30°
负载对称时, 相电流对称，即
2
3
(3) 线电流
由相量图可求得
为此线电流也对称，即 。
线电流比相应的相电流
滞后30。
23
12
31

## Slide 141: 三相负载的联接原则
负载的额定电压 = 电源的线电压
应作 联结
负载的额定电压 = 电源线电压
应作 Y 联结
应使加于每相负载上的电压等于其额定电压，而与电源的联接方式无关。
三相电动机绕组可以联结成星形，也可以联结成三
角形，而照明负载一般都联结成星形(具有中性线)。

## Slide 142: 5.4 三相功率
无论负载为 Y 或△联结，每相有功功率都应为
Pp= Up Ip cosp
对称负载 联结时：
同理
对称负载Y联结时：
相电压与相
电流的相位差
当负载对称时：P = 3Up Ipcosp
所以

## Slide 143: 例1:
有一三相电动机, 每相的等效电阻R = 29, 等效
感抗XL=21.8, 试求下列两种情况下电动机的相电流、
线电流以及从电源输入的功率，并比较所得的结果：
(1) 绕组联成星形接于Ul =380 V的三相电源上;
(2) 绕组联成三角形接于Ul =220 V的三相电源上。
L
1
L
2
L
3
D
Z
L
1
L
2
L
3
D
Z
ZY

## Slide 144
解:
(1)
L
1
L
2
L
3
D
Z
L
1
L
2
L
3
D
Z
ZY

## Slide 145
(2)
L
1
L
2
L
3
D
Z
L
1
L
2
L
3
D
Z
ZY

## Slide 146
比较(1), (2)的结果:
有的电动机有两种额定电压, 如220/380 V。
当电源电压为380 V时, 电动机的绕组应联结成星形；
当电源电压为220 V时, 电动机的绕组应联结成三角形。
在三角形和星形两种联结法中, 相电压、相电流
以及功率都未改变，仅三角形联结情况下的线电流
比星形联结情况下的线电流增大 倍。
L
1
L
2
L
3
D
Z
L
1
L
2
L
3
D
Z
ZY

## Slide 147: 例2:
各电阻负载的相电流
由于三相负载对称，所以只需计算一相，其它两相可依据对称性写出。
线电压Ul为380 V的三相电源上，接有两组对称
三相负载：一组是三角形联结的电感性负载，每相
阻抗 ; 另一组是星形联结的电阻性
负载，每相电阻R =10, 如图所示。试求：
各组负载的相电流；
(2) 电路线电流；
(3) 三相有功功率。
设
解：

## Slide 148
负载星形联接时，其线电流为
负载三角形联解时，其相电流为
(2) 电路线电流
一相电压与电流的相量图如图所示

## Slide 149
一相电压与电流的相量图如图所示
(3) 三相电路的有功功率
-30o
-67o
-46.7o