## Slide 1: 第20章 门电路和组合逻辑电路
20.1 脉冲信号
20.2 基本门电路及其组合
20.5 逻辑代数
20.4 CMOS门电路
20.3 TTL门电路
20.6 组合逻辑电路的分析与综合
20.7 加法器
20.8 编码器
20.9 译码器和数字显示
20.10 数据分配器和数据选择器
20.11 应用举例

## Slide 2
1. 掌握基本门电路的逻辑功能、逻辑符号、真值表和逻辑表达式。了解 TTL门电路、CMOS门电路的特点;
3. 会分析和设计简单的组合逻辑电路;
理解加法器、编码器、译码器等常用组合逻辑
电路的工作原理和功能;
5. 学会数字集成电路的使用方法。
本章要求：
2. 会用逻辑代数的基本运算法则化简逻辑函数;
第20章 门电路和组合逻辑电路

## Slide 3: 20.1 脉冲信号
模拟信号：随时间连续变化的信号
模拟信号
数字信号
电子电路中的信号
1. 模拟信号
正弦波信号
t
三角波信号
t

## Slide 4
处理模拟信号的电路称为模拟电路。如整流电路、放大电路等，注重研究的是输入和输出信号间的大小及相位关系。
在模拟电路中，晶体管三极管通常工作在放大区。
2. 脉冲信号
是一种跃变信号，并且持续时间短暂。
尖顶波
t
矩形波
t

## Slide 5
处理数字信号的电路称为数字电路，它注重研究的是输入、输出信号之间的逻辑关系。
在数字电路中，晶体管一般工作在截止区和饱和区，起开关的作用。
脉冲信号
正脉冲：脉冲跃变后的值比初始值高
负脉冲：脉冲跃变后的值比初始值低
如：
0
+3V
0
-3V
正脉冲
0
+3V
0
-3V
负脉冲

## Slide 6
脉冲幅度 A
脉冲上升沿 tr
脉冲周期 T
脉冲下降沿 tf
脉冲宽度 tp
脉冲信号的部分参数：
A
0.9A
0.5A
0.1A
tp
tr
tf
T
实际的矩形波

## Slide 7: 20.2 基本门电路及其组合
逻辑门电路是数字电路中最基本的逻辑元件。
所谓门就是一种开关，它能按照一定的条件去控制信号的通过或不通过。
门电路的输入和输出之间存在一定的逻辑关系(因果关系)，所以门电路又称为逻辑门电路。
20.2.1 逻辑门电路的基本概念
基本逻辑关系为“与”、“或”、“非”三种。
下面通过例子说明逻辑电路的概念及“与”、“或”、“非”的意义。

## Slide 8
220V
+
-
设：开关断开、灯不亮用逻辑 “0”表示，开关闭合、灯亮用 逻辑“1”表示。
逻辑表达式： Y = A • B
1. “与”逻辑关系
“与”逻辑关系是指当决定某事件的条件全部具备时，该事件才发生。
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
A
B
Y
B
Y
A
状态表

## Slide 9
B
Y
220V
A
+
-
2. “或”逻辑关系
“或”逻辑关系是指当决定某事件的条件之一具备时，该事件就发生。
逻辑表达式： Y = A + B
状态表
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
A
B
Y

## Slide 10
3. “非”逻辑关系
“非”逻辑关系是否定或相反的意思。
逻辑表达式：Y = A
状态表
1
0
1
A
Y
0
Y
220V
A
+
-
R

## Slide 11: 20.2 基本门电路及其组合
由电子电路实现逻辑运算时，它的输入和输出信号都是用电位（或称电平）的高低表示的。高电平和低电平都不是一个固定的数值，而是有一定的变化范围。
门电路是用以实现逻辑关系的电子电路，与前面所讲过的基本逻辑关系相对应。
门电路主要有：与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门等。
20.2.2 分立元件基本逻辑门电路

## Slide 12
电平的高低一般用“1”和“0”两种状态区别，若规定高电平为“1”，低电平为“0”则称为正逻辑。反之则称为负逻辑。若无特殊说明，均采用正逻辑。
1
0
0V
UCC
高电平
低电平

## Slide 13
1. 二极管“与” 门电路
(1) 电路
(2) 工作原理
输入A、B、C全为高电平“1”，输出 Y 为“1”。
输入A、B、C不全为“1”，输出 Y 为“0”。
0V
0V
0V
0V
0V
3V
+U
12V
R
DA
DC
A
B
Y
DB
C
3V
3V
3V
0V
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
A
B
Y
C
“与” 门逻辑状态表
0V
3V

## Slide 14
1. 二极管“与” 门电路
(3) 逻辑关系：
“与”逻辑
即：有“0”出“0”，
全“1”出“1”
Y=A B C
逻辑表达式：
逻辑符号：
&
A
B
Y
C
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
A
B
Y
C
“与” 门逻辑状态表

## Slide 15
2. 二极管“或” 门电路
(1) 电路
0V
0V
0V
0V
0V
3V
3V
3V
3V
0V
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
A
B
Y
C
“或” 门逻辑状态表
3V
3V
-U
12V
R
DA
DC
A
B
Y
DB
C
(2) 工作原理
输入A、B、C全为低电平“0”，输出 Y 为“0”。
输入A、B、C有一个为“1”，输出 Y 为“1”。

## Slide 16
2. 二极管“或” 门电路
(3) 逻辑关系：
“或”逻辑
即：有“1”出“1”，
全“0”出“0”
Y=A+B+C
逻辑表达式：
逻辑符号：
A
B
Y
C
> 1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
A
B
Y
C
“或” 门逻辑状态表

## Slide 17: 3. 晶体管“非” 门电路
+UCC
-UBB
A
RK
RB
RC
Y
T
1
0
截止
饱和
(2) 逻辑表达式：Y=A
“0”
1
0
“1”
(1) 电路
“0”
“1”
A
Y
“非” 门逻辑状态表
逻辑符号
1
A
Y

## Slide 18
1. 与非门电路
有“0”出“1”，全“1”出“0”
“与”门
&
A
B
C
Y
&
A
B
C
“与非”门
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
A
B
Y
C
“与非” 门逻辑状态表
Y=A B C
逻辑表达式：
1
Y
“非”门
20.2.3 基本逻辑门电路的组合

## Slide 19
2. 或非门电路
Y
&
A
B
C
“或非”门
1
Y
20.2.3 基本逻辑门电路的组合
“或”门
A
B
C
> 1
有“1”出“0”，全“0”出“1”
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
A
B
Y
C
“或非” 门逻辑状态表
Y=A+B+C
逻辑表达式：

## Slide 20
例：根据输入波形画出输出波形
A
B
Y1
有“0”出“0”，全“1”出“1”
有“1”出“1”，全“0”出“0”
&
A
B
Y1
> 1
A
B
Y2
Y2

## Slide 21
A
B
C
&
1
&
D
>1
Y
3. 与或非门电路
20.2.3 基本逻辑门电路的组合
Y=A.B+C.D
逻辑表达式：
>1
&
&
Y
A
B
C
D
逻辑符号

## Slide 22: 20.3 TTL门电路
(三极管—三极管逻辑门电路)
TTL门电路是双极型集成电路，与分立元件相比，具有速度快、可靠性高和微型化等优点，目前分立元件电路已被集成电路替代。下面介绍集成 “与非”门电路的工作原理、特性和参数。

## Slide 23
T5
Y
R3
R5
A
B
C
R4
R2
R1
T3
T4
T2
+5V
T1
输入级
中间级
输出级
20.3.1 TTL“与非”门电路
1. 电路
E2
E3
E1
B
等效电路
C
多发射极三极管

## Slide 24
T5
Y
R3
R5
A
B
C
R4
R2
R1
T3
T4
T2
+5V
T1
(1) 输入全为高电平“1”(3.6V)时
2. 工作原理
4.3V
T2、T5饱和导通
钳位2.1V
E结反偏
截止
“0”
(0.3V)
负载电流（灌电流）
输入全高“1”,输出为低“0”
1V
T1
R1
+Ucc
T4

## Slide 25
T5
Y
R3
R5
A
B
C
R4
R2
R1
T3
T4
T2
+5V
T1
2. 工作原理
1V
T2、T5截止
负载电流（拉电流）
(2) 输入端有任一低电平“0”(0.3V)
(0.3V)
“1”
“0”
输入有低“0”输出为高“1”
流过 E结的电流为正向电流
5V
VY 5-0.7-0.7
=3.6V

## Slide 26
有“0”出“1”
全“1”出“0”
“与非”逻辑关系
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
A
B
Y
C
“与非” 门逻辑状态表
Y=A B C
逻辑表达式：
Y
&
A
B
C
“与非”门

## Slide 27
74LS00、74LS20管脚排列示意图
&
&
12
11
10
9
8
14
13
3
4
5
6
7
1
2
&
&
U
CC
4
B
4
A
4
Y
3
B
3
A
3
Y
1
B
1
A
1
Y
2
B
2
A
2
Y
GND
(a)
74LS00
12
11
10
9
8
14
13
3
4
5
6
7
1
2
&
&
U
CC
2
D
3
C
2
B
NC
2
A
2
Y
1
B
1
A
NC
1
D
1
C
1
Y
GND
74LS20
(b)

## Slide 28
(1) 电压传输特性：
输出电压 UO与输入电压 Ui的关系。
C
D
E
3. TTL“与非”门特性及参数
电压传输特性
测试电路
A
B
O
1
2
3
1
2
3
4
Ui /V
UO/V
&
+5V
Ui
Uo
V
V

## Slide 29
A
B
C
D
E
(2)TTL“与非”门的参数
电压传输特性
典型值3.6V，
2.4V为合格
典型值0.3V，
0.4V为合格
输出高电平电压UOH
输出低电平电压UOL
输出高电平电压UOH和输出低电平电压UOL
UO/V
O
1
2
3
1
2
3
4
Ui /V

## Slide 30
A
B
D
E
低电平噪声容限电压UNL—保证输出高电平电压不低于额定值90%的条件下所允许叠加在输入低电平电压上的最大噪声（或干扰）电压。
UNL=UOFF –UIL
允许叠加干扰
定量说明门电路抗干扰能力
UOFF
UOFF是保证输出为额定高电平的90%时所对应的最大输入低电平电压。
0.9UOH
输入
低电平
电压UIL
O
1
2
3
1
2
3
4
Ui /V
UO/V

## Slide 31
输入
高电平
电压UIH
A
B
高电平噪声容限电压UNH—保证输出低电平电压的条件下所允许叠加在输入高 电平电压上的最大噪声（或干扰）电压。
UNH=UIH–UON
允许叠加干扰
定量说明门电路抗干扰能力
UON是保证输出为额定低电平时所对应的最小输入高电平电压。
D
E
O
1
2
3
1
2
3
4
Ui /V
UO/V
UON

## Slide 32
指一个“与非”门能带同类门的最大数目，它表示带负载的能力。对于TTL“与非”门 NO  8。
输入高电平电流 IIH和输入低电平电流 IIL
当某一输入端接高电平，其余输入端接低电 平时，流入该输入端的电流，称为高电平输入电流 IIH（A）。
当某一输入端接低电平，其余输入端接高电平时，流出该输入端的电流，称为低电平输入电流 IIL（mA）。
扇出系数NO

## Slide 33
1
0
当某一输入端接低电平，其余输入端接高电平时，流出该输入端的电流，称为低电平输入电流 IIL （mA）。
若要保证输出为高电平，则对电阻值有限制
R IIL< UNL
&
&
Y
1
1
R

## Slide 34
平均传输延迟时间 tpd
50%
50%
tpd1
tpd2
TTL的 tpd 约在 10ns ~ 40ns，此值愈小愈好。
输入波形ui
输出波形uO

## Slide 35
20.3.2 三态输出“与非”门
当控制端为高电平“1”时，实现正常的“与非”逻辑关系
Y=A•B
“1”
控制端
D
E
1. 电路
D
截止
T5
Y
R3
R5
A
B
R4
R2
R1
T3
T4
T2
+5V
T1

## Slide 36
20.3.2 三态输出“与非”门
“0”
控制端
D
E
T5
Y
R3
R5
A
B
R4
R2
R1
T3
T4
T2
+5V
T1
1. 电路
导通
1V
1V
当控制端为低电平“0”时，输出 Y处于开路状态，也称为高阻状态。

## Slide 37
&
Y
E
B
A
逻辑符号
  0 高阻
0 0 1 1
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 0
表示任意态
20.3.2 三态输出“与非”门
三态输出“与非”状态表
A
B
E
Y
功能表
输出高阻

## Slide 38
三态门应用：
可实现用一条总线分时传送几个不同的数据或控制信号。
“1”
“0”
“0”
如图所示：
总线
&
A1
B1
E1
&
A2
B2
E2
&
A3
B3
E3
A1 B1

## Slide 39
1. 电路
有源负载
&
Y
C
B
A
逻辑符号
T5
Y
R3
A
B
C
R2
R1
T2
+5V
T1
RL
U
20.3.3 集电极开路“与非”门电路(OC门)

## Slide 40
OC门的特点：
1.输出端可直接驱动负载
如：
Y
&
C
B
A
KA
+24V
KA
~220
2.几个输出端可直接相联
&
A1
B1
C1
Y1
&
A2
B2
C2
Y2
&
A3
B3
C3
Y3
U
RL
Y
“1”
“0”
“0”
“0”
“0”

## Slide 41
OC门的特点：
1.输出端可直接驱动负载
如：
Y
&
C
B
A
KA
+24V
KA
~220
2.几个输出端可直接相联
&
A1
B1
C1
Y1
&
A2
B2
C2
Y2
&
A3
B3
C3
Y3
U
RL
Y
“1”
“0”
“0”
“1”
“线与”功能
0

## Slide 42
20. 4. 1 CMOS 非门电路
A
Y
T2
+UDD
T1
N 沟道
P 沟道
G
G
D
S
S
20.4 CMOS门电路
PMOS管
NMOS管
CMOS 管
负载管
驱动管
(互补对称管)
A=“1”时，T1导通， T2截止，Y=“0”
A=“0”时，T1截止， T2导通，Y=“1”
Y= A

## Slide 43
T4 与 T3 并联，
T1 与 T2 串联；
当 AB 都是高电平时,
T1 与 T2 同时导通，T4 与 T3 同时截止；输出 Y 为低电平。
当AB中有一个是低电平时，T1与T2中有一个截止，T4与T3中有一个导通, 输出Y 为高电平。
20. 4. 2 CMOS与非门电路
A
B
T4
T3
T1
T2
+UDD
Y
1. 电路
2. 工作原理

## Slide 44
B
T4
T3
T1
T2
A
Y
当 AB 中有一个是高电平时，T1 与 T2 中有一个导通，T4 与 T3 中有一个截止，输出 Y 为低电平。
当AB都是低电平时，T1 与 T2 同时截止，T4 与 T3 同时导通；输出 Y 为高电平。
20. 4. 3 CMOS或非门电路
1. 电路
2. 工作原理

## Slide 45
20.4. 4 CMOS传输门电路
UDD
ui
T1
T2
C
C
uO
控制极
控制极
1. 电路
2. 工作原理
设：
10V
0V
可见ui在0~10V连续变化时，至少有一个管子导通，传输门打开，（相当于开关接通） ui可传输到输出端，即uO= ui，所以COMS传输门可以传输模拟信号，也称为模拟开关。
（0~7V）
导通
（3~10V）
导通

## Slide 46
UDD
ui
T1
T2
C
C
uO
控制极
控制极
0V
10V
可见ui在0~10V连续变
化时，两管子均截止，
传输门关断，（相当于
开关断开） ui不能传输
到输出端。
（0~10V）
截止
截止
结论：
C=“1”(C=“0”)时传输门开通。
C=“0”(C=“1”)时传输门关断。
20.4. 4 CMOS传输门电路
1. 电路
2. 工作原理
设：

## Slide 47
TG
ui
uO
C
C
逻辑符号
开关电路
TG
ui
ui
C
C
1
“1”
开通
TG
ui
ui
C
C
1
“0”
关断
20.4. 4 CMOS传输门电路

## Slide 48
CMOS电路优点
(1) 静态功耗低（每门只有0.01mW, TTL每门10mW)
(2) 抗干扰能力强
(3) 扇出系数大
(4) 允许电源电压范围宽 ( 3 ~ 18V )
TTL电路优点
(1) 速度快
(2) 抗干扰能力强
(3) 带负载能力强

## Slide 49
20.5 逻辑代数
逻辑代数（又称布尔代数），它是分析设计逻辑电路的数学工具。虽然它和普通代数一样也用字母表示变量，但变量的取值只有“0”，“1”两种，分别称为逻辑“0”和逻辑“1”。这里“0”和“1”并不表示数量的大小，而是表示两种相互对立的逻辑状态。
逻辑代数所表示的是逻辑关系，而不是数量关系。这是它与普通代数的本质区别。

## Slide 50
1. 常量与变量的关系
20. 5. 1 逻辑代数运算法则
2. 逻辑代数的基本运算法则
自等律
0-1律
重叠律
还原律
互补律
交换律

## Slide 51
2. 逻辑代数的基本运算法则
普通代数
不适用！
证:
结合律
分配律
A+1=1
A A=A
.

## Slide 52
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
反演律
列状态表证明：
A
B
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
吸收律
(1) A+AB = A
(2) A(A+B) = A
对偶式

## Slide 53
对偶关系： 将某逻辑表达式中的与( • )换成或 (+)，或(+)换成与( • )，得到一个新的逻辑表达式，即为原逻辑式的对偶式。若原逻辑恒等式成立，则其对偶式也成立。
证明：
A+AB = A
（3）
（4）
对偶式
（5）
（6）
对偶式

## Slide 54
20. 5. 2 逻辑函数的表示方法
表示方法
逻辑式
逻辑状态表
逻辑图
卡诺图
下面举例说明这四种表示方法。
例：有一T形走廊，在相会处有一路灯, 在进入走廊的A、B、C三地各有控制开关，都能独立进行控制。任意闭合一个开关，灯亮；任意闭合两个开关，灯灭；三个开关同时闭合，灯亮。设A、B、C代表三个开关（输入变量）；Y代表灯（输出变量）。

## Slide 55
1. 列逻辑状态表
设：开关闭合其状态为“1”，断开为“0”
灯亮状态为“1”，灯灭为“0”
用输入、输出变量的逻辑状态(“1”或“0”)以表格形式来表示逻辑函数。
三输入变量有八种组合状态
n输入变量有2n种组合状态
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

## Slide 56
2. 逻辑式
取 Y=“1”( 或Y=“0” ) 列逻辑式
取 Y = “1”
用“与”“或”“非”等运算来表达逻辑函数的表达式。
(1)由逻辑状态表写出逻辑式
对应于Y=1，若输入变量为“1”，则取输入变量本身(如 A )；若输入变量为“0”则取其反变量(如 A )。
一种组合中，输入变量之间是“与”关系，
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

## Slide 57
各组合之间
是“或”关系
2. 逻辑式
反之，也可由逻辑式列出状态表。
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

## Slide 58
3. 逻辑图
Y
C
B
A
&
&
&
&
&
&
&
>1
C
B
A

## Slide 59: 20. 5. 3 逻辑函数的化简
由逻辑状态表直接写出的逻辑式及由此画出的逻辑图，一般比较复杂；若经过简化，则可使用较少的逻辑门实现同样的逻辑功能。从而可节省器件，降低成本，提高电路工作的可靠性。
利用逻辑代数变换，可用不同的门电路实现相同的逻辑功能。
化简方法
公式法
卡诺图法

## Slide 60
1. 用 “与非”门构成基本门电路
(2)应用“与非”门构成“或”门电路
(1) 应用“与非”门构成“与”门电路
A
Y
&
B
&
B
A
Y
&
&
&
由逻辑代数运算法则：
由逻辑代数运算法则：

## Slide 61
&
Y
A
(3) 应用“与非”门构成“非”门电路
(4) 用“与非”门构成“或非”门
Y
B
A
&
&
&
&
由逻辑代数运算法则：

## Slide 62
例1：
化简
2. 应用逻辑代数运算法则化简
（1）并项法
例2：
化简
（2）配项法

## Slide 63
例3：
化简
（3）加项法
（4）吸收法
吸收
例4：
化简

## Slide 64
例5：
化简
吸收
吸收
吸收
吸收

## Slide 65
3. 应用卡诺图化简
卡诺图:是与变量的最小项对应的按一定规则排列的方格图，每一小方格填入一个最小项。
（1）最小项： 对于n输入变量有2n种组合, 其相应的乘积项也有2n个，则每一个乘积项就称为一个最小项。其特点是每个输入变量均在其中以原变量和反变量形式出现一次，且仅一次。
如：三个变量，有8种组合，最小项就是8个，卡诺图也相应有8个小方格。
在卡诺图的行和列分别标出变量及其状态。

## Slide 66
(2) 卡诺图
B
A
0
1
0
1
二变量
BC
A
00
1
0
01
11
10
三变量
二进制数对
应的十进制
数编号
AB
00
01
11
10
CD
00
01
11
10
四变量
任意两
个相邻
最小项
之间只
有一个
变量改变

## Slide 67
( 2)卡诺图
（a)根据状态表画出卡诺图
如:
A
BC
00
1
0
01
11
10
1
1
1
1
将输出变量为“1”的填入对应的小方格,为“0”的可不填。
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

## Slide 68
( 2)卡诺图
（b)根据逻辑式画出卡诺图
A
BC
00
1
0
01
11
10
1
1
1
1
将逻辑式中的最小项分别用“1”填入对应的小方格。如果逻辑式中最小项不全，可不填。
如:
注意：如果逻辑式不是由最小项构成，一般应先化为最小项，或按例7方法填写。

## Slide 69
( 3)应用卡诺图化简逻辑函数
A
BC
00
1
0
01
11
10
1
1
1
1
例6.
用卡诺图表示并化简。
解：
(a)将取值为“1”的相邻小方格圈成圈;
步骤
1.卡诺图
2.合并最小项
3.写出最简“与或”逻辑式
(b)所圈取值为“1”的相邻小方格的个数应为2n，(n=0,1,2…)

## Slide 70
( 3)应用卡诺图化简逻辑函数
A
BC
00
1
0
01
11
10
1
1
1
1
解：
三个圈最小项分别为：
合并最小项
写出简化逻辑式
卡诺图化简法：保留一个圈内最小项的相同变量，而消去相反变量。

## Slide 71
00
A
BC
1
0
01
11
10
1
1
1
1
解：
写出简化逻辑式
多余
AB
00
01
11
10
CD
00
01
11
10
1
1
1
1
相邻
例6. 应用卡诺图化简逻辑函数
(1)
(2)

## Slide 72
解：
写出简化逻辑式
AB
00
01
11
10
CD
00
01
11
10
1
例7. 应用卡诺图化简逻辑函数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
含A均填“1”
注意：
1.圈的个数应最少
2.每个“圈”要最大
3.每个“圈”至少要包含一个未被圈过的最小项。

## Slide 73: 20. 6 组合逻辑电路的分析与综合
组合逻辑电路：任何时刻电路的输出状态只取决于该时刻的输入状态，而与该时刻以前的电路状态无关。
组合逻辑电路框图
X1
Xn
X2
Y2
Y1
Yn
. . .
. . .
组合逻辑电路
输入
输出

## Slide 74: 20. 6. 1 组合逻辑电路的分析
(1) 由逻辑图写出输出端的逻辑表达式
(2) 运用逻辑代数化简或变换
(3) 列逻辑状态表
(4) 分析逻辑功能
已知逻辑电路
确定
逻辑功能
分析步骤：

## Slide 75
例 1：分析下图的逻辑功能
(1) 写出逻辑表达式
Y = Y2 Y3
= A AB B AB
.
.
.
A B
.
.
A B
.
A
.
.
A B
B
Y1
A
B
&
&
&
&
Y
Y3
Y2

## Slide 76
(2) 应用逻辑代数化简
Y = A AB B AB
.
.
.
= A AB +B AB
.
.
= AB +AB
反演律
= A (A+B) +B (A+B)
.
.
反演律
= A AB +B AB
.
.

## Slide 77
(3) 列逻辑状态表
Y= AB +AB
=A B
逻辑式
(4) 分析逻辑功能
输入相同输出为“0”，输入相异输出为“1”，
称为“异或”逻辑关系。这种电路称“异或”门。
=1
A
B
Y
逻辑符号
A
B
Y
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1

## Slide 78
(1) 写出逻辑式
例 2：分析下图的逻辑功能
A B
.
Y = AB AB
.
A•B
化简
A
B
= AB +AB
&
&
1
1
B
A
Y
&

## Slide 79
(2) 列逻辑状态表
Y= AB +AB
(3) 分析逻辑功能
输入相同输出为“1”,输入相异输出为“0”,称为“判一致电路”(“同或门”) ,可用于判断各输入端的状态是否相同。
=A B
逻辑式
=1
A
B
Y
逻辑符号
=A B
A
B
Y
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1

## Slide 80
例3：分析下图的逻辑功能
Y
&
&
1
B
A
&
C
1
0
1
A
A
写出逻辑式：
=AC +BC
Y=AC • BC
设：C=1
封锁
打开
选通A信号

## Slide 81
B
Y
&
&
1
B
A
&
C
0
0
1
设：C=0
封锁
选通B信号
打开
例 3：分析下图的逻辑功能
B
写出逻辑式：
=AC +BC
Y=AC • BC

## Slide 82
20. 6. 2 组合逻辑电路的综合
根据逻辑功能要求
逻辑电路
设计
(1) 由逻辑要求，列出逻辑状态表
(2) 由逻辑状态表写出逻辑表达式
(3) 简化和变换逻辑表达式
(4) 画出逻辑图
设计步骤如下：

## Slide 83
例1：设计一个三人(A、B、C)表决电路。每人有一按键，如果赞同，按键，表示“1”；如不赞同，不按键，表示 “0”。表决结果用指示灯表示，多数赞同，灯亮为“1”，反之灯不亮为“0”。
(1) 列逻辑状态表
(2) 写出逻辑表达式
取 Y=“1”( 或Y=“0” ) 列逻辑式
取 Y = “1”
对应于Y=1，若输入变量为“1”，则取输入变量本身(如 A )；若输入变量为“0”则取其反变量(如 A )。
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1

## Slide 84
(3) 用“与非”门构成逻辑电路
在一种组合中，各输入变量之间是“与”关系
各组合之间是“或”关系
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
A
BC
00
01
11
10
0
1
1
1
1
1

## Slide 85
三人表决电路
&

&

A
B
C
Y
&
&
&
&
A
B
C
C

## Slide 86
例2：设计一个三变量奇偶检验器。
要求: 当输入变量A、B、C中有奇数个同时为“1”时，输出为“1”，否则为 “0”。用“与非”门实现。
(1) 列逻辑状态表
(2) 写出逻辑表达式
0 0 0 0
A B C Y
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1
(3) 用“与非”门构成逻辑电路
A
BC
00
1
0
01
11
10
1
1
1
1
解：

## Slide 87
(4) 逻辑图
Y
C
B
A
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
&
&
&
&
&
&
&
&
1
0
1
0

## Slide 88
例 3: 某工厂有A、B、C三个车间和一个自备电站，站内有两台发电机G1和G2。G1的容量是G2的两倍。如果一个车间开工，只需G2运行即可满足要求；如果两个车间开工，只需G1运行，如果三个车间同时开工，则G1和 G2均需运行。试画出控制G1和 G2运行的逻辑图。
设：A、B、C分别表示三个车间的开工状态：
开工为“1”，不开工为“0”；
G1和 G2运行为“1”，不运行为“0”。
(1) 根据逻辑要求列状态表
首先假设逻辑变量、逻辑函数取“0”、“1”的含义。

## Slide 89
逻辑要求：如果一个车间开工，只需G2运行即可满足要求；如果两个车间开工，只需G1运行，如果三个车间同时开工，则G1和 G2均需运行。
开工
“1”
不开工
“0”
运行
“1”
不运行
“0”
(1) 根据逻辑要求列状态表
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1 0 1
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 1 0
1 1 1
0 0 0
A B C G1 G2

## Slide 90
(2) 由状态表写出逻辑式
A
BC
00
1
0
01
11
10
1
1
1
1
或由卡图诺可得相同结果
(3) 化简逻辑式可得：
1 0 1
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 1 0
1 1 1
0 0 0
0
1
1
1
0
0
1
0
A B C G1 G2
1
0
0
0
1
1
0
1

## Slide 91
(4) 用“与非”门构成逻辑电路
由逻辑表达式画出卡诺图，由卡图诺可知，该函数不可化简。
A
BC
00
1
0
01
11
10
1
1
1
1

## Slide 92
(5) 画出逻辑图
A
B
C
A
B
C
&
&
&
&
&
&
&
&
&
G1
G2

## Slide 93: 20. 7 加法器
20. 7 .1 二进制
十进制：0~9十个数码，“逢十进一”。
在数字电路中，常用的组合电路有加法器、编码器、译码器、数据分配器和多路选择器等。下面几节分别介绍这几种典型组合逻辑电路的基本结构、工作原理和使用方法。
在数字电路中，为了把电路的两个状态 (“1”态和“0”态)与数码对应起来，采用二进制。
二进制：0，1两个数码，“逢二进一”。

## Slide 94: 20. 7 加法器
加法器: 实现二进制加法运算的电路
进位
如：
0 0
0 0
1
1
+
1
0
1
0
1
0
1
0
不考虑低位
来的进位
半加器实现
要考虑低位
来的进位
全加器实现

## Slide 95: 20. 7. 1 半加器
半加：实现两个一位二进制数相加，不考虑来自低位的进位。
A
B
两个输入
表示两个同位相加的数
两个输出
S
C
表示半加和
表示向高位的进位
逻辑符号：
半加器：
CO
A
B
S
C


## Slide 96
半加器逻辑状态表
逻辑表达式
逻辑图
&
=1
A
B
S
C
A B S C
0 0 0 0
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1

## Slide 97: 20. 7. 2 全加器
输入
Ai
表示两个同位相加的数
Bi
Ci-1
表示低位来的进位
输出
表示本位和
表示向高位的进位
Ci
Si
全加：实现两个一位二进制数相加，且考虑来自低位的进位。
逻辑符号：
全加器：
Ai
Bi
Ci-1
Si
Ci
CO

CI

## Slide 98
(1) 列逻辑状态表
(2) 写出逻辑式
Ai Bi Ci-1 Si Ci
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 1

## Slide 99
半加器构成的全加器
>1
Bi
Ai
Ci-1
Si
Ci
CO

CO

逻辑图
&
=1
>1
Ai
Ci
Si
Ci-1
Bi
&
&

## Slide 100
20. 8 编码器
把二进制码按一定规律编排，使每组代码具有一特定的含义，称为编码。
具有编码功能的逻辑电路称为编码器。
n 位二进制代码有 2n 种组合，可以表示 2n 个信息。
要表示N个信息所需的二进制代码应满足
2n N

## Slide 101
20. 8. 1 二进制编码器
将输入信号编成二进制代码的电路。
2n个
n位
编码器
高低电平信号
二进制代码

## Slide 102
(1) 分析要求：
输入有8个信号，即 N=8，根据 2n  N 的关系，即 n=3，即输出为三位二进制代码。
例：设计一个编码器，满足以下要求：
(1) 将 I0、I1、…I7 8个信号编成二进制代码。
(2) 编码器每次只能对一个信号进行编码，不
允许两个或两个以上的信号同时有效。
(3) 设输入信号高电平有效。
解：

## Slide 103
0 0 1
0 1 1
1 0 1
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 0
1 1 1
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
(2) 列编码表：
输入
输 出
Y2 Y1 Y0

## Slide 104
(3) 写出逻辑式并转换成“与非”式
Y2 = I4 + I5 + I6 +I7
= I4 I5 I6 I7
.
.
.
= I4+ I5+ I6+ I7
Y1 = I2+I3+I6+I7
= I2 I3 I6 I7
.
.
.
= I2 + I3 + I6+ I7
Y0 = I1+ I3+ I5+ I7
= I1 I3 I5 I7
.
.
.
= I1 + I3+ I5 + I7

## Slide 105
(4) 画出逻辑图
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
I7
I6
I5
I4
I3
I1
I2
&
&
&
1
1
1
1
1
1
1
Y2
Y1
Y0

## Slide 106
将十进制数 0~9 编成二进制代码的电路
20. 8. 2 二 – 十进制编码器
表示十进制数
4位
10个
编码器
高低电平信号
二进制代码

## Slide 107
列编码表：
四位二进制代码可以表示十六种不同的状态，其中任何十种状态都可以表示0~9十个数码，最常用的是8421码。
8421BCD码编码表
0
0
0
输 出
输 入
Y1
Y2
Y0
0 (I0)
1 (I1)
2 (I2)
3 (I3)
4 (I4)
5 (I5)
6 (I6)
7 (I7)
8 (I8)
9 (I9)
Y3
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

## Slide 108
写出逻辑式并化成“或非”门和“与非”门
Y3 = I8+I9
.
= I4 + I6 I5 +I7
Y2 = I4 +I5 +I6 +I7
Y0 = I1 +I3 +I5 +I7 +I9
.
= I1+I9 I3 +I7 I5 +I7
.
.
= I2 + I6 I3 +I7
Y1 = I2 +I3 +I6 +I7

## Slide 109
画出逻辑图
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
&
&
&
> 1
> 1
> 1
> 1
> 1
> 1
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
Y3
Y2
Y1
Y0

## Slide 110
法二：

## Slide 111
十键8421码编码器的逻辑图
+5V
&
Y3
&
Y2
&
Y1
&
Y0
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
1K×10
S0
0
1
S1
2
S2
3
S3
4
S4
5
S5
6
S6
7
S7
8
S8
9
S9
0
0
1
1
0
0

## Slide 112
当有两个或两个以上的信号同时输入编码电路，电路只能对其中一个优先级别高的信号进行编码。
即允许几个信号同时有效，但电路只对其中优先级别高的信号进行编码，而对其它优先级别低的信号不予理睬。
20. 8. 3 优先编码器

## Slide 113
74LS4147 编码器功能表
I9
Y0
I8
I7
I6
I5
I4
I3
I2
I1
Y1
Y2
Y3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
输 入 (低电平有效)
输 出(8421反码)
0         0 1 1 0
1 0        0 1 1 1
1 1 0       1 0 0 0
1 1 1 0      1 0 0 1
1 1 1 1 0     1 0 1 0
1 1 1 1 1 0    1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 0   1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0  1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0

## Slide 114
例: 74LS147集成优先编码器(10线-4线)
74LS147引脚图
低电平
有效
16 15 14 13 12 11 10 9
1 2 3 4 5 6 7 8
74LS4147

## Slide 115
20.9 译码器和数字显示
译码是编码的反过程，它是将代码的组合译成一个特定的输出信号。
20. 9. 1 二进制译码器
8个
3位
译码器
二进制代码
高低电平信号

## Slide 116
状 态 表
例：三位二进制译码器（输出高电平有效）
输 入
A B C
Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
输 出

## Slide 117
写出逻辑表达式
Y0=A B C
Y1=A B C
Y2=A B C
Y3=A B C
Y7=A B C
Y4=A BC
Y6=A B C
Y5=A B C

## Slide 118
逻辑图
C
B
A
1
1
1
&
&
&
&
&
&
&
&
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
0 1 1
1 0 0
1
0
0
0
0
0
0
0
A
A
B
B
C
C

## Slide 119
例：利用译码器分时将采样数据送入计算机
总线
2-4线译码器
A
B
C
D
三态门
三态门
三态门
三态门
译码器工作

## Slide 120
总线
2-4线译码器
A
B
C
D
三态门
三态门
三态门
三态门
译码器工作
工作原理：(以A0A1= 00为例)
0
0
0
脱离总线
数据
全为“1”

## Slide 121
74LS139型译码器
(a) 外引线排列图；(b) 逻辑图
(a)
GND
1Y3
1Y2
1Y1
1Y0
1A1
1A0
1S
8
7
6
5
4
3
2
1
2Y2
2Y3
2Y1
1Y0
2A1
2A0
2S
+UCC
10
9
16
15
14
13
12
11
74LS139
(b)
1
1
1
1
1
&
Y0
&
Y1
&
Y2
&
Y3
S
A0
A1
双 2/4 线译码器
A0、A1是输入端
Y0~Y3是输出端
S 是使能端

## Slide 122
74LS139译码器功能表
输 入
输 出
S
A0
A1
Y0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0


Y1
Y2
Y3
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
74LS139型译码器
双 2/4 线译码器
A0、A1是输入端
Y0~Y3是输出端
S 是使能端
S = 0时译码器工作
输出低电平有效

## Slide 123
20. 9. 2 二-十进制显示译码器
在数字电路中，常常需要把运算结果用十进制 数显示出来，这就要用显示译码器。
二
十进制代码
译码器
驱动器
显示器

## Slide 124
g
f
e
d
c
b
a
1. 半导体数码管
由七段发光二极管构成
例：
共阴极接法
a b c d e f g
0 1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 1
低电平时发光
高电平时发光
共阳极接法
a
b
c
g
d
e
f
+
d
g
f
e
c
b
a
g
f
e
d
c
b
a
共阴极接法
a
b
c
d
e
f
g

## Slide 125
2. 七段译码显示器
Q3
Q2
Q1
Q0
a
g
f
e
d
c
b
译码器
二
十进制代码
(共阴极)
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
7个
4位

## Slide 126
七段显示译码器状态表
g
f
e
d
c
b
a
Q3 Q2 Q1 Q0
a b c d e f g
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5
0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 6
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9
输 入
输 出
显示数码

## Slide 127
BS204
A0
A1
A2
A3
74LS247
+5V
来
自
计
数
器
七段译码器和数码管的连接图
510Ω×7
a
b
c
d
e
f
g
RBI
BI
LT
A1
1
A2
2
LT
3
BI
4
RBI
5
A3
6
A0
7
GND
8
9
11
10
12
13
14
15
16
+UCC
74LS247型译码
器的外引线排列图
a
b
c
d
e
f
g
74LS247

## Slide 128: 20. 10 数据分配器和数据选择器
在数字电路中，当需要进行远距离多路数字
传输时，为了减少传输线的数目，发送端常通过
一条公共传输线，用多路选择器分时发送数据到
接收端，接收端利用多路分配器分时将数据分配
给各路接收端，其原理如图所示。
使能端
多路选择器
多路分配器
数据选
择控制
数据分
配控制
发送端
接收端
I
Y
D0
D1
D2
D3
S
A1
A0
传输线
A0
A1
D0
D1
D2
D3
S

## Slide 129
20. 10. 1 数据选择器
从多路数据中选择其中所需要的一路数据输出。
例：四选一数据选择器
输入数据
输出数据
使能端
D0
D1
D2
D3
Y
S
A1
A0
控制信号

## Slide 130
1
1
&
1
1
1
&
&
&
>1
Y
D0
D1
D2
D3
A0
A1
S
1
0
0
0
0
0
0
“与”门被封锁，选择器不工作。
74LS153型4选1数据选择器

## Slide 131
1
1
&
1
1
1
&
&
&
>1
Y
D0
D1
D2
D3
A0
A1
S
0
1
D0
0
0
0
“与”门打开，选择器工作。
由控制端决定选择哪一路数据输出。
选中
D0
0
0
1
1
0
0
74LS153型4选1数据选择器
动画

## Slide 132
由逻辑图写出逻辑表达式
74LS153功能表
使能
选 通
输出
S
A0
A1
Y
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
D3
D2
D1
D0


多路选择器广泛应用于多路模拟量的采集及 A/D 转换器中。
1S
A1
1D3
1D2
1D1
1D0
1Y
地
74LS153
(双4选1)
2D3
2D2
2D1
2D0
2Y
A0
2S
UCC
15
14
13
12
11
10
9
16
1
3
2
4
5
6
7
8

## Slide 133
用2片74LS153多路选择器选择8路信号
若A2A1A0=010, 输出选中1D2路的数据信号。
74LS153
(双4选1)
2D3
2D2
2D1
2D0
2Y
A0
2S
UCC
15
14
13
12
11
10
9
16
1S
A1
1D3
1D2
1D1
1D0
1Y
地
1
3
2
4
5
6
7
8
A0
A1
A2
1

## Slide 134
16选1数据选择器
(1)
1
A2
A1
A0
A0
A1
A2
(2)
≥1
Y
D7
D6
D1
D0
D15
D14
D9
D8
...
D15
D14
...
D9
D8
...
D0
D1
...
D6
D7
S
S
A
B
C
S
Y1
Y3
用2片74LS151型8选1数据选择器构成具有
16选1功能的数据选择器

## Slide 135
74LS151功能表
选通
选 择
输出
S
A0
A2
Y
1
0
0
0
0
0
D3
D2
D1
D0
A2
0
D4
0
D5
0
D6
0
D7
0
0
0
1
0
1



0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1

## Slide 136: 例:
用74LS151型8选1数据选择器实现逻辑函数式 Y=AB+BC+CA
解：将逻辑函数式用最小项表示
将输入变量A、B、C分别对应地接到数据选
择器的选择端A2 、A1 、 A0。由状态表可知,将数据输入端D3 、D5 、 D6 、 D7 接“1”，其余输入端接“0”，即可实现输出Y，如图所示。

## Slide 137
将输入变量A、B、C分别对应地接到数据选择器的选择端 A2 、A1 、 A0。由状态表可知, 将数据输入端D3 、D5 、 D6 、 D7 接“1”,其余输入端接“0”,即可实现输出Y, 如图所示。。
74LS151功能表
选通
选 择
输出
S
A0
A2
Y
1
0
0
0
0
0
D3
D2
D1
D0
A2
0
D4
0
D5
0
D6
0
D7
0
0
0
1
0
1



0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
74LS151
A
B
C
Y
S
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
“1”

## Slide 138
20. 10. 2 数据分配器
将一个数据分时分送到多个输出端输出。
数据输入
控制信号
使能端
D
Y0
Y1
Y2
Y3
S
A1
A0
数据输出端
确定芯片是否工作
确定将信号送到哪个输出端

## Slide 139
数据分配器的功能表
Y3 Y2 Y1 Y0
使能
控 制
输 出
S
A0
A1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
D
0
0
0


0
0
D
0
0
0
0
0
D
0
0
0
0
0
D

## Slide 140: 20. 11 应用举例
20. 11. 1 交通信号灯故障检测电路
交通信号灯在正常情况下，红灯(R)亮—停车，
黄灯(Y)亮 — 准备，绿灯(G)亮 — 通行。正常时，只有一个灯亮。如果灯全不亮或全亮或两个灯同时亮，都是故障。
灯亮 —“1”表示，灯灭 —“0”表示，
故障 —“1”表示，正常 —“0”表示，
解：
输入信号三个，输出信号一个

## Slide 141
(1) 列逻辑状态表
(2) 写出逻辑表达式
(3) 化简可得:
为减少所用门数,将上式变换为:
0 0 0 1
R Y G F
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1

## Slide 142
(4) 画逻辑图
F
G
Y
R
&
>1
>1
&
>1
>1
KA
KA
发生故障时，F=1，晶体管导通, 继电器KA通电，其触点闭合, 故障指示灯亮。

## Slide 143
正常工作时, ABCD = 1111, T1 导通, M 转动, T2 截止。
20. 11. 2 故障报警器
1
×
1
1
1
1
1
1
1
>1
1
KA
1 k
M
DL
+12 V
+12 V
~220 V
D
KA
T1
T2
HL
1 k
A
B
C
D
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
×
×
×

## Slide 144
20. 11. 3 两地控制一灯的电路
1
&
KA
1
&
&
R
Y
+UCC
T
+5V
A
1
B
0
1
0
KA
～220V
逻辑表达式：
当A、B取值不同时，Y=1，灯亮；
当A、B取值相同时，Y=0，灯灭。

## Slide 145
当水箱无水时, A~D与
U端断开, G1 ~ G4 的输入端
为低电平,发光二极管微亮。
水注满G4 输出低电平，G5
输出高电平, T1、T2 导通，
电机停转, 并发出报警声响。
20. 11. 4 水位检测电路
&
G2
&
G3
&
G4
&
G5
D
T1
KA
+12V
DL
+12 V
T2
&
G1
+6 V
U
A
B
C
D
电动机
控制电路
检测杆铜箍