## Slide 1
第17章 电子电路中的反馈
17.1 反馈的基本概念
17.2 放大电路中的负反馈
*17.3 振荡电路中的正反馈

## Slide 2
第17章 电子电路中的反馈
本章要求：
1.能判别电子电路中的正反馈和负反馈
以及负反馈的四种类型;
2. 了解负反馈对放大电路工作性能的影响。

## Slide 3: 17.1 反馈的基本概念
17.1.1 负反馈与正反馈
反馈：将放大电路输出端的信号(电压或电流)的
一部分或全部通过某种电路引回到输入端。
反馈有正、负之分。相应有正反馈和负反馈。

## Slide 4
(b) 带反馈
(a)不带反馈
A
电子电路方框图
+
–
A
— 净输入信号
— 反馈信号
— 输出信号
净输入信号：
F
反馈电路
比较环节
— 输入信号
基本放大电路
若三者同相，则Xd = Xi - Xf , 即Xd < Xi , 此时,反馈信号削弱了净输入信号, 电路为负反馈。
若 Xd > Xi ，即反馈信号起了增强净输入信号的作用则为正反馈。

## Slide 5
17.1.2 负反馈与正反馈的判别方法
利用瞬时极性法判别负反馈与正反馈：
2. 若电路中某点的瞬时电位高于参考点(对交流
为电压的正半周)，则该点电位的瞬时极性为正(用表示)；反之为负(用 表示)。
－
4. 若反馈信号与输入信号加在同一输入端上，
两者极性相反时，净输入电压减小, 为负反馈；反之，极性相同为正反馈。
3. 若反馈信号与输入信号加在不同输入端上，
当两者极性相同时，净输入电压减小, 为负反馈； 反之，极性相反为正反馈。
1.设接“地”参考点的电位为零。

## Slide 6
+
–
uf
+
–
ud
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ud =ui – uf
各电压的实际方向如图
uf 减小了净输入电压(差值电压) ——负反馈


uo
RF
ui
R2
R1
+
–
+
+

–

+
–
例1：
uo
RF
ui
R2
R1
+
–
+
+

–

+
–
例2：
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ud =ui + uf
各电压的实际方向如图
uf 增大了净输入电压
——正反馈

－
–
+
uf
–
+
ud

－
在振荡器中引入正反馈，用以产生波形。
在放大电路中，出现正反馈将使放大器产生自激振荡，使放大器不能正常工作。

## Slide 7: 17.2 放大电路中的负反馈
17.7.1 负反馈的分类
(1)根据反馈所采样的信号不同，可以分为电压反馈和电流反馈。
如果反馈信号取自输出电压，叫电压反馈。如果反馈信号取自输出电流，叫电流反馈。
(2)根据反馈信号在输入端与输入信号比较形式的不同，可以分为串联反馈和并联反馈。
反馈信号与输入信号串联，即反馈信号与输入信号以电压形式作比较，称为串联反馈。
反馈信号与输入信号并联，即反馈信号与输入信号以电流形式作比较，称为并联反馈。

## Slide 8: 1.串联电压负反馈
+
–
uf
+
–
ud
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ud =ui – uf
uf 削弱了净输入电压(差值电压) —负反馈
反馈电压
取自输出电压—电压反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电压的形式比较
—串联反馈


A
F
+
–
uf
ud
ui
uO
(b)方框图
(a)电路
uo
RF
ui
R2
R1
+
–
+
+

–

+
–
RL
各电压的实际方向如图
串联电压负反馈

## Slide 9
2.并联电压负反馈
－

设输入电压 ui 为正，
差值电流 id = i1 – if
各电流的实际方向如图
if 削弱了净输入电流(差值电流) —负反馈
反馈电流
取自输出电压—电压反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式比较——并联反馈。
uo
RF
ui
R2
R1
+
–
+
+

–

+
–
RL
i1
if
id
A
F
+
–
if
id
ii
uO
(b)方框图
(a)电路
并联电压负反馈
Notes: <number>

## Slide 10: 3.串联电流负反馈
串联电流负反馈
+
–
uf
–
+
ud
设输入电压 ui 为正，
差值电压 ud =ui – uf
各电压的实际方向如图
uf 削弱了净输入电压
(差值电压) —负反馈
反馈电压
取自输出电流 —电流反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电压的形式比较
—串联反馈


uf =Rio
特点: 输出电流
io与负载电阻RL
无关 — 同相输
入恒流源电路或
电压—电流变换
电路。
uo
ui
R2
RL
+
–
+
+

–

io
R
+
–
(a)电路
A
F
+
–
uf
ud
ui
iO
(b)方框图

## Slide 11: 4.并联电流负反馈
设输入电压 ui 为正，
差值电流 id = i1 – if
各电流的实际方向如图
if 削弱了净输入电流(差值电流) —负反馈
反馈电流
取自输出电流—电流反馈
反馈信号与输入信号在输入端以电流的形式比较
—并联反馈
－

(a)电路
A
F
+
–
if
id
ii
iO
(b)方框图
RF
R1
ui
R2
RL
+
–
+
+

–

io
R
uR
i1
if
id
并联电流负反馈

## Slide 12: 4.并联电流负反馈
i1
if
id
特点：输出电流 io 与负载电阻RL无关
——反相输入恒流源电路
设输入电压 ui 为正，
差值电流 id = i1 – if
各电流的实际方向如图
if 削弱了净输入电流(差值电流) —负反馈
－

(a)电路
RF
R1
ui
R2
RL
+
–
+
+

–

io
R
uR
取自输出电流—电流反馈
反馈电流

## Slide 13: 例1：
试判别下图放大电路中从运算放大器A2输出端引至A1输入端的是何种类型的反馈电路。
uf
+
–
解：
因反馈电路直接从运算放大器A2的输出端引出，所以是电压反馈；
因输入信号和反馈信号分别加在反相输入端和同相输入端上，所以是串联反馈；
因输入信号和反馈信号的极性相同,所以是负反馈。
－

－


串联电压负反馈
先在图中标出各点的瞬时极性及反馈信号；
uo1
ui
R
+
–
+
+

–

uo
+
+

–

RL
A1
A2

## Slide 14: 例2：
试判别下图放大电路中从运算放大器A2输出端引至A1输入端的是何种类型的反馈电路。
解：
因反馈电路是从运算放大器A2的负载电阻RL的靠近“地”端引出的，所以是电流反馈；
因输入信号和反馈信号均加在同相输入端上，所
以是并联反馈;
因净输入电流 id 等于输入电流和反馈电流之差，所以是负反馈。

－

并联电流负反馈

i1
if
id
uo1
ui
R
+
+

–

uo
+
+

–

RL
A1
A2