## Slide 1
1.8 电路中电位的概念及计算
电位：电路中某点至参考点的电压，记为“VX” 。
通常设参考点的电位为零。
1. 电位的概念
电位的计算步骤:
(1) 任选电路中某一点为参考点，设其电位为零；
(2) 标出各电流参考方向并计算出各电流值；
(3) 计算各点至参考点间的电压即为各点的电位。
某点电位为正，说明该点电位比参考点高；
某点电位为负，说明该点电位比参考点低。

## Slide 2
2. 举例
求图示电路中各点的电位:Va、Vb、Vc、Vd 。
解：
设 a为参考点， 即Va= 0V
Vb=Uba= –10×6= 60V
Vc=Uca = 4×20 = 80 V
Vd =Uda= 6×5 = 30 V
设 b为参考点，即Vb = 0V
Va = Uab=10×6 = 60 V
Vc = Ucb = E1 = 140 V
Vd = Udb =E2 = 90 V
b
a
Uab = 10×6 = 60 V
Ucb = E1 = 140 V
Udb = E2 = 90 V
Uab = 10×6 = 60 V
Ucb = E1 = 140 V
Udb = E2 = 90 V

## Slide 3
结论：
(1) 电位值是相对的，参考点选取的不同，电路中各
点的电位也将随之改变；
(2) 电路中两点间的电压值是固定的，不会因参考点 的不同而变， 即与参考点的选取无关。
借助电位的概念可以简化电路作图
+90V
20
5
+140V
6
c
d

## Slide 4
3. 利用电位化简电路
例：
思考题：
将电路图化为原理电路图

## Slide 5
例1: 图示电路,计算开关S断开和闭合时A点的电位VA
解: (1) 当开关S断开时
(2) 当开关闭合时,电路如图(b)
电流 I2 = 0
电位 VA = 0V
电流 I1 = I2 = 0
电位 VA = 6V
2k
+6V
A
2k
S
I2
I1
(a)
电流在闭合
路径中流通

## Slide 6
THE END OF CHAPTER 1